МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКИЙНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА

| СОГЛАСОВАНО Письмо Министерства труда Российской Федерации 15 ноября 1995 г. 2052-КВ | УТВЕРЖДЕНО Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской федерации 30 мая 1996 г. № 148 |
| --- | --- |

ПРАВИЛА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВЖИВОТНОВОДСТВЕ. 
СВИНОВОДСТВО

ПОТ РО-97300-08-96

ОРЕЛ, 1996

Разработаныво Всероссийском научно-исследовательском институте охраны труда Министерствасельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. Директор ВНИИОТ,к.т.н. А.П. Лапин.

Внесенына утверждение Департаментом социального развития и охраны труда Министерствасельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. Зам. начальникаДепартамента, к.т.н. Н.М. Куплевацкий.

Рассчитаны на широкий круг специалистовслужб охраны труда и сельскохозяйственного производства,руководителей и работников свиноводческих предприятийвсех форм собственности.

Свведением в действие настоящих Правил утрачивает силу раздел «Свиньи» «Правилбезопасности при производстве продукции животноводства в системе ГосагропромаСССР», утвержденных Госагропромом СССР 16.10.1987.

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1.Настоящие Правила устанавливают требования по охране труда, обязательные длясоблюдения на свиноводческих предприятиях всех форм собственности приорганизации и осуществлении производственных процессов, отдельных видов работ;эксплуатации производственного оборудования, установок, агрегатов, машин;транспортировании, хранении, использовании исходных материалов, кормов, готовойпродукции, отходов производства.

Требованиянастоящих Правил по охране труда должны учитываться при проектировании,строительстве (реконструкции) свиноводческих предприятий, конструированиимашин, механизмов, оборудования, разработке технологических процессов длясвиноводства.

1.2.Для свиноводческих предприятий характерны следующие опасные и вредныепроизводственные факторы:

-движущиеся машины и агрегаты (мобильные, в т.ч. электрифицированныекормораздатчики, автомобили, тракторы, прицепы и т.п.);

-неогражденные движущиеся части машин, механизмов и оборудования (зубчатые,ременные, цепные передачи, карданные валы, соединительные муфты, рабочие органытранспортеров, дробилок и др.);

-повышенные запыленность, влажность, скорость движения, загазованность воздухарабочей зоны (в кормоприготовительных помещениях, свинарниках и т.п.);

-повышенный уровень шума (при дроблении кормов, раздаче их мобильнымикормораздатчиками и т.п.);

-повышенные уровни инфракрасного и ультрафиолетового излучений (обогрев иоблучение животных);

-недостаток естественной и искусственной освещенности рабочей зоны;

-повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойтичерез тело человека;

-повышенный уровень статического электричества;

-расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли;

-скользкие поверхности полов и настилов;

-токсические и раздражающие вещества (лекарственные и минеральные добавки вкорма, дезинфицирующие, моющие вещества и т.п.);

-животные (укусы и другие виды травм);

-микроорганизмы (заболевания);

-физические перегрузки;

-нервно-психические перегрузки (эмоциональные перегрузки при общении сживотными, перегонах, транспортировании и т.п.).

Классификацияопасных и вредных производственных факторов принята по ГОСТ12.0.003 (Приложение 1).

1.3.В случае появления опасных и вредных производственных факторов, не учтенныхПравилами, работодатель обязан разработать необходимые для безопасного трудамероприятия в соответствии с нормативными и правовыми актами по охране труда.

1.4.Движущиеся и вращающиеся части производственного оборудования должны иметьзащитные ограждения в соответствии с ГОСТ 12.2.062.

1.5.Опасные зоны должны обозначаться знаками безопасности в соответствии с ГОСТ12.4.026.

1.6.Освещенность производственных помещений должна соответствовать требованиям ОНТП2-85, СНиП23-05-95 и Приложения 2 к настоящим Правилам.

1.7.Предельно допустимые нагрузки при подъеме и перемещении тяжестей вручную недолжны превышать нормы, указанные в Приложении 3.

1.8.Электробезопасность должна обеспечиваться конструкцией электрооборудования,применением технических способов и средств защиты, организационными итехническими мероприятиями в соответствии с ГОСТ 12.1.009.

1.9.Пожаро- и взрывобезопасность производственных процессов должна обеспечиваться всоответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, ГОСТ12.1.010, ГОСТ12.1.041, СНиП 2.01-85, ОНТП 24-86.

1.10.Молниезащита зданий свиноводческих предприятий должна выполняться всоответствии с РД34.21.122-87.

1.11.Биологическая безопасность должна обеспечиваться минимальным временем контактаработников с животными, кормовыми смесями, продукцией свиноводства,экскрементами животных и отходами производства.

1.12.Контроль опасных и вредных производственных факторов следует проводить в сроки,установленные федеральными органами надзора.

1.13.Свиноводческие предприятия должны быть отделены от ближайшего жилого районасанитарно-защитной зоной. Размеры ее принимаются в зависимости от номенклатурыи мощности предприятия, но должны быть не менее 500 м. Размерысанитарно-защитных зон при реконструкции и расширении существующих предприятий,а также подсобных свиноводческих предприятий следует определять в каждомконкретном случае по согласованию с местными органамисанитарно-эпидемиологических служб.

1.14.Свиноводческие предприятия не должны являться источником загрязнения окружающейсреды. Для этого необходимо:

-правильно хранить и использовать навоз и сточные воды;

-очищать воздух свиноводческих предприятий путем установки специальных фильтрови использования приточно-вытяжной вентиляции;

-выполнять надлежащие профилактические мероприятия в санитарно-защитных зонахсвиноводческих предприятий;

-вести планомерную борьбу с болезнями животных; переносчиками инфекционныхзаболеваний, паразитирующими насекомыми.

1.15.Технологическая документация должна содержать требования, исключающие созданиеопасных и аварийных ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию иэксплуатации производственного оборудования, производственных зданий исооружений, внедрении новых технологий, а также требования, определяющиенеобходимость использования средств индивидуальной защиты.

Конкретноеизложение требований охраны труда в документации определяется видом опасных ивредных производственных факторов и характером их воздействия на работников.

1.16.Работодатель в своей деятельности по охране труда на свиноводческом предприятииобязан:

1.16.1.Выполнять требования Основ законодательства Российской Федерации об охранетруда. Периодически проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда исертификацию производственных объектов на соответствие требованиям охранытруда.

1.16.2.Своевременно обеспечивать работников спецодеждой, спецобувью,предохранительными приспособлениями, обезвреживающими и моющими средствами,организовывать правильное хранение, стирку, химическую чистку, обеспыливание,обезвреживание и ремонт средств индивидуальной защиты.

1.16.3.На основе настоящих Правил пересмотреть или разработать вновь и утвердить вустановленном порядке инструкции по охране труда, технологические иэксплуатационные документы на соответствующие процессы (работы).

1.16.4.Организовывать кабинеты или уголки по охране труда, оборудованныесоответствующими наглядными пособиями.

1.16.5.Проводить расследование и учет несчастных случаев в соответствии с действующимПоложением.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМПРОЦЕССАМ

2.1.Производственные процессы на свиноводческих предприятиях должны соответствоватьтребованиям ГОСТ12.3.002, нормативно-технической, проектно-конструкторской итехнологической документации и настоящих Правил.

2.2.Для обеспечения безопасности производственных процессов на свиноводческихпредприятиях необходимо:

-соблюдение безопасного режима содержания животных в соответствии стехнологическими картами;

-устранение непосредственного контакта работников с животными, исключениефизических и нервно-психических перегрузок путем замены ручного трудамеханизированным или автоматизированным;

-исключение вредного воздействия на работников продуктов жизнедеятельностиживотных, материалов, обладающих опасными и вредными свойствами, посредствомприменения дистанционного управления производственными процессами,использования средств коллективной и индивидуальной защиты;

-замена производственных процессов и операций, связанных с возникновениемопасных и вредных производственных факторов, процессами и операциями, прикоторых указанные факторы отсутствуют или содержание вредных веществ непревышает предельно допустимых концентраций, уровней;

-предотвращение проявления опасных и вредных производственных факторов в случаеаварии;

-соблюдение порядка эксплуатации машин и оборудования в соответствии стехнической документацией;

-использование сигнальных устройств, цветов и знаков безопасности в соответствиис ГОСТ12.4.026;

-своевременное удаление, обезвреживание и захоронение производственных отходов,являющихся источником вредных производственных факторов;

-применение рациональных режимов труда и отдыха с целью предотвращениямонотонности труда, гиподинамии, физических и нервно-психических перегрузок;

-защита от возможных отрицательных воздействий опасностей природного характера ипогодных условий.

2.3.При эксплуатации производственного оборудования охрана труда должнаобеспечиваться:

-учетом особенностей назначения, использования и условий его эксплуатации;

-наличием автоматического и дистанционного управления;

-применением встроенных в конструкцию средств защиты, предохраняющих работниковот воздействия опасных и вредных производственных факторов;

-возможностью использования средств защиты, не входящих в конструкциюоборудования;

-учетом и использованием результатов анализа опасных ситуаций, имеющих место приэксплуатации аналогичного оборудования;

-прогнозом возможного возникновения опасных ситуаций.

2.4.Режим производственных процессов должен обеспечивать согласованность инадежность работы производственного оборудования, загрузку машин в соответствиис их производительностью, исключение возникновения опасных и вредныхпроизводственных факторов.

2.5.Производственные процессы не должны включать операции, вынуждающие работниковнаходиться в опасной зоне при работе механизма или в зоне возможного выбросапара, жидкости, корма.

Системауправления производственным процессом должна предусматривать аварийноеотключение или экстренное торможение оборудования.

2.6.При выполнении производственной операции несколькими работниками должна бытьобеспечена визуальная, звуковая или световая связь между ними. Уровеньзвукового сигнала должен быть на 10 ДБА выше уровня шума на рабочем месте.Световая сигнализация (включено - выключено, открыто - закрыто) должна четкоразличаться по цвету и быть прерывистой.

2.7.Предупредительная сигнализация должна быть сблокирована с системой пуска машинтак, чтобы длительность предпускового сигнала (звукового, светового) составляла5 - 15 сек, после чего сигнализация должна автоматически отключиться.

2.8.При производственных процессах, сопровождающихся выделением пыли, должна бытьпредусмотрена герметизация всех мест и источников пылеобразования и ихаспирация. Аспирационные сети должны включаться за 0,5 мин до включениятехнологических линий и отключаться через 4 - 3 мин после остановки линий.

2.9.Производственные процессы не должны сопровождаться загрязнением окружающейсреды (воздуха, почвы, водоемов) и распространением вредных веществ вконцентрациях, превышающих предельно допустимые нормы, установленныесоответствующими стандартами и другими нормативными актами.

2.10.Производственные процессы должны быть пожаро- и взрывобезопасными исоответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ12.1.010, ОНТП 24-85.

## 2.11.Уход за свиньями

2.11.1.В целях обеспечения охраны труда при уходе за свиньями работникам следуетпроявлять осторожность, находясь вблизи животных, исключать непосредственныйконтакт с ними.

2.11.2.За каждой половозрастной группой свиней должны быть закреплены постоянныеработники, ознакомленные с правилами безопасности при обслуживании животных изнающие индивидуальные особенности их.

2.11.3.При выполнении производственных операций по уходу за свиньями следует соблюдатьрежим, установленный технологическими картами, обращаться с животными спокойнои уверенно, не вызывая ответных агрессивных действий с их стороны.

2.11.4.При уходе за хряками и подсосными матками следует соблюдать особуюосторожность, как при работе с заведомо агрессивными животными. Работникидолжны быть обеспечены средствами защиты от возможного нападения животных(электропогонялками, переносными щитами, защитными цилиндрами). Защитныецилиндры должны быть изготовлены из тонкого металлического листа, фанеры илипрочного картона и быть подобраны по росту работника, чтобы не мешали приходьбе и надежно защищали нижнюю часть тела. Перегонять хряков-производителей ипробников должны не менее двух работников.

2.11.5.Клыки у хряков, достигших случного возраста, а в дальнейшем по мере отрастаниядолжны укорачиваться и затупляться при обязательной фиксации животного в фиксирующемстанке, расколе.

2.11.6.При проведении зооветмероприятий следует применять фиксационные станки илификсировать свиней путем наложения веревочной петли на конечности или верхнюючелюсть.

2.11.7.Моцион хряков следует проводить с помощью установки для активного моциона,исключающей нахождение работников среди животных.

2.11.8.Совместную пастьбу и прогулки хряков необходимо проводить небольшими группами.Беспокойных и драчливых хряков пасти и прогуливать необходимо каждого вотдельности.

2.11.9.На время пастьбы и прогулок свиней работники должны быть обеспечены переноснымищитами, ведрами с водой или шлангами с наконечниками для воздействия на хряков,пришедших в ярость.

2.11.10.В помещениях для случки свиней или взятия семени для работника должна бытьоборудована защитная зона со сплошным ограждением высотой 1,4 м.

2.11.11.При содержании свиней в безоконных помещениях необходимо устройство дежурногоосвещения с автоматическим или ручным включением.

2.11.12.С внешней стороны станков, где содержатся агрессивные животные, должны бытьвывешены предупредительные надписи.

2.11.13.Способ содержания подсосных маток и конструктивные особенности станков должныпозволять проводить опоросы и выращивать подсосных поросят без постоянногоприсутствия работников в помещении.

## 2.12.Поение свиней

2.12.1.При применении автопоилок и водопойных корыт не допускается их переполнение илиподтекание.

2.12.2.Водоподъемные установки должны эксплуатироваться в соответствии с Правиламибезопасности при устройстве и эксплуатации насосных станций.

2.12.3.Не допускается повышение давления в баке водоподъемных установок сверхпредусмотренного инструкцией.

2.12.4.Перед каждым осмотром и ремонтом водоподъемная установка должна быть полностьюотключена от электрической сети. Наличие напряжения в сети следуетустанавливать только приборами.

2.12.5.Колодцы с любым способом подъема воды должны быть закрыты крышками и обнесеныограждением. Лед вокруг них следует скалывать, а территорию посыпать песком.

2.12.6.В местах пересечения водопроводных труб с электрическими проводами последниедолжны быть защищены изолирующими трубками.

2.12.7.Отогревать замерзшие трубы открытым пламенем (факелом, паяльной лампой) недопускается. Места замерзания отогревают горячей водой, паром, соблюдая приэтом меры предосторожности от ожогов.

## 2.13.Приготовление концентрированных и комбинированных кормов.

2.13.1.Управление операциями приготовления кормов (сушка, дробление зерна икомпонентов, дозирование, смешивание, гранулирование, экструдирование) должнобыть дистанционным, с общего пульта управления. Для устранения аварийных иопасных ситуаций при производстве ремонтных работ и техническом обслуживанииследует предусматривать возможность перехода на местное управлениеоборудованием.

2.13.2.При дистанционном управлении машинами, рабочими органами, отдельнымимеханизмами технологических линий (задвижками, транспортерами), удаленными отработника или расположенными в другом помещении, а также обслуживаемыми болеечем одним работником, должна действовать система автоматической предпусковой и(или) послепусковой сигнализации (звуковой, световой) длительностью 5 - 15секунд.

2.13.3.Машины и оборудование следует пускать в работу только по заранее установленномусигналу и в последовательности, определенной технологическими картами.

2.13.4.Зерновое сырье и компоненты комбикормов должны соответствовать требованиям,предъявляемым к сырью (влажность, температура, степень измельчения и др.), и неиметь посторонних примесей согласно Государственным стандартам (Приложение 1).

2.13.5.Применяемые для улавливания металлических примесей магниты должнысистематически проверяться и очищаться в соответствии с установленным графиком.Очищать магниты следует через люки деревянными скребками.

2.13.6.Не допускается работа на измельчителях с несбалансированным ротором инезакрепленными рабочими органами.

2.13.7.Подача корма в измельчитель должна производиться только после выхода его роторана рабочий режим.

Длительнаяработа на холостом ходу не допускается.

2.13.8.Корм на измельчение должен подаваться равномерно. В случае необходимости дляпроталкивания корма следует использовать деревянные толкатели. Рукояткатолкателя должна иметь ограничитель входа в приемную горловину, а длина рабочейчасти до ограничителя должна быть меньше глубины приемной горловины.

2.13.9.Во время работы измельчителя не допускается пыление в местах соединениятранспортирующих труб с корпусом дробилки и циклоном. Заслонка должна плотноперекрывать горловину циклона, а пылеулавливатель не иметь повреждений.

2.13.10.В целях уменьшения пылеобразования при свободном падении корма из направляющихжелобов или транспортерных лент необходимо использовать устройства, исключающиепыление и разбрасывание корма (спускные рукава, фартуки из плотной ткани ит.п.).

2.13.11.Жидкие компоненты комбикормов должны вноситься через шлюзовые затворы,дозаторы, инжектирующие устройства, исключающие их разбрызгивание.

2.13.12.Работа с компонентами (белковые, минеральные, лекарственные добавки) должнапроводиться при работающей системе аспирации или местной вентиляции, а также сиспользованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожныхпокровов.

2.13.13.Оборудование и механизмы, работа которых сопровождается производственным шумомили вибрацией, превышающими допустимые санитарные нормы, следует снабжатьизолирующими устройствами, устанавливать на виброизолирующих основаниях или визолированных помещениях.

2.13.14.Очищать от забивания рабочие органы оборудования допускается только привыключенном и полностью остановленном оборудовании с применением мер,исключающих случайный пуск машины. На пусковое устройство навешивается табличка«Не включать. Работают люди!».

2.13.15.Не допускается работа на пресс-экструдере, грануляторе с забитыми продуктомотверстиями матриц. Разборку шнековой части следует производить при температуречастей, с которыми могут соприкасаться руки работника, не выше 45 °С.

2.13.16.Не допускается накопление мучнистой пыли на полу, строительных конструкциях,оборудовании. Пыль необходимо убирать влажным способом в соответствии сутвержденным графиком.

2.13.17.На рабочих местах должны быть вывешены надписи, схемы и другая информация онеобходимой последовательности действий в условиях опасной или аварийнойситуации.

## 2.14.Приготовление травяной муки

2.14.1.При приготовлении травяной муки сырье для сушки должно быть неслежавшимся ихорошо измельченным. Частицы размером до 30 мм должны составлять не менее 80 %всей массы, максимальный размер частиц не должен превышать 110 мм.

2.14.2.Управление процессом движения продукта и подачи тепла должно бытьавтоматизировано и сблокировано с работой разгрузочного устройства. Сушильныйагрегат должен быть оборудован приборами контроля температуры.

2.14.3.Для уменьшения шума в месте затаривания муки система отвода и охлаждения мукидолжна быть отделена от остальных сборочных единиц агрегата звукоизолирующейперегородкой, а для машиниста установлена кабина.

2.14.4.Вращающиеся сушильные барабаны должны быть огорожены по всей длине периламивысотой не менее 1,0 м от уровня пола площадки. Перила устанавливаются нарасстоянии не менее 1,0 м от наружного контура барабана.

2.14.5.Пункт по выработке травяной муки должен быть оборудован радио- или телефоннойсвязью.

2.14.6.Ремонтные работы внутри теплогенератора и сушильного барабана должныпроизводиться при полном отключении от электрической сети пульта управления.Температура стенок барабана и теплогенератора должна составлять не более 45 °С,а их объем должен быть предварительно провентилирован. Ремонтные работы должнавыполнять бригада в составе трех человек, двое из которых должны находитьсяснаружи. Для проведения работ оформляется наряд-допуск (Приложение 4).

2.14.7.При работах внутри теплогенератора и сушильного барабана должны применятьсяпереносные светильники с напряжением не выше 12 В, работающие от аккумулятораили понижающего трансформатора с заземленным сердечником.

2.14.8.По окончании сушки травяных кормов и при остановке агрегата во избежаниесамовозгорания сушильный барабан должен быть очищен от остатков травяной массы.

2.14.9.Места скопления пыли на оборудовании, площадках и строительных конструкцияхпункта сушки следует убирать ежесменно влажным способом. Не допускаетсяскопление пыли на крыше помещения.

2.14.10.Пункт сушки должен быть оборудован первичными средствами пожаротушения согласноГОСТ 42.4.009 (бочкой с водой, ящиком с песком, огнетушителями в количестве неменее 2 шт. и пожарным щитом с полным набором средств пожаротушения), а такжеинструкцией с указанием последовательности действий машиниста в случаевозникновения пожара.

## 2.15. Приготовлениекормосмесей, запаривание и варка кормов

2.15.1.К режущим и измельчающим органам машин корма должны подаваться питающимимеханизмами, обеспечивающими равномерность загрузки. Не допускается применениекаких-либо не приспособленных для этой цели предметов.

2.15.2.При забивании рабочих органов машин питающие механизмы должны автоматическиотключаться в результате срабатывания предохранительных устройств (муфт,срезающихся шпилек, штифтов и т.п.).

2.15.3.Для обслуживания бункеров-накопителей и смесителей должны предусматриватьсяплощадки, имеющие ограждение высотой не менее 1 м.

2.15.4.Образующиеся в бункерах-накопителях и смесителях своды следует обрушивать спомощью специально изготовленных приспособлений.

2.15.5.При обслуживании запарников смесителей и варочных котлов следует выполнять всовокупности требования охраны труда, предъявляемые к механизмам (лопастныемешалки, шнеки) и емкостям, работающим под давлением.

2.15.6.При запаривании корма подача пара в запарник должна производиться послезагрузки его кормом и при закрытых крышках загрузочного и выгрузного люков.

2.15.7.Подключение запарника к паропроводу по временной схеме резиновыми шлангамидолжно производиться с помощью металлических стяжек.

2.15.8.После окончания процесса запаривания корма снимать крышки выгрузного изагрузочного люков следует после перекрытия вентилей подачи пара, слива конденсатаи снижения давления в запарнике до атмосферного.

2.15.9.Для предотвращения ожогов людей паром и водой, выбрасываемых из отводящей трубызапарника, ее открытая часть должна быть выведена в безопасное место иогорожена.

2.15.10.Варочные котлы, работающие под давлением не более 0,7 МПа, водогрейные котлы стемпературой нагрева не выше 115 °С должны быть освидетельствованы иэксплуатироваться в соответствии с «Правилами устройства и безопаснойэксплуатации сосудов, работающих под давлением», а при более низком давлении итемпературе должны быть освидетельствованы лицом, ответственным за ихсодержание и безопасную эксплуатацию.

2.15.11.Варочные котлы должны быть паспортизированы, регулярно проходить техническоеосвидетельствование, периодический осмотр, ремонт.

2.15.12.При эксплуатации варочных котлов не допускается: повышение давления пара сверхпредельно допустимого; работа при неисправных контрольно-измерительных приборахи устройствах (манометрах, предохранительных клапанах, термометрах, вентилях).

2.15.13.При использовании электрических варочных котлов в целях предотвращения выносаэлектрического потенциала следует применять диэлектрические вставки.

## 2.16.Раздача кормов

2.16.1.При раздаче корма мобильным кормораздатчиком на пути его следования не должнобыть людей, животных и посторонних предметов.

2.16.2.В местах подъезда кормораздатчика к бункерам, загружающим устройствам должныбыть предусмотрены колесоотбойные устройства, предохраняющие от наезда.

2.16.3.Управление механизмом регулирования скорости подачи корма, реверсивныммеханизмом должно быть дистанционным и производиться из кабины трактора.

2.16.4.Скорость движения кормораздатчика должна соответствовать указанной вруководстве по эксплуатации.

2.16.5.Для предотвращения отравления выхлопными газами работников и животных трактордолжен находиться в помещении не больше времени, чем требует процесскормораздачи.

2.16.6.При раздаче корма стационарными кормораздатчиками, работающими по принципускребкового транспортера, очистка кормушек должна производиться специальнымиприспособлениями при остановленном транспортере.

2.16.7.Пробуксовывание ленты на приводном барабане кормораздатчика не допускается.

2.16.8.При кормлении сухими кормами участки кормораздающей линии, где возможновыделение мучнистой пыли, должны оборудоваться местной вентиляцией.

2.16.9.Для обслуживания транспортеров протяженностью более 45 м необходимопредусматривать переходные мостики шириной не менее 1 м, оборудованныеперилами. Площадки, мостики должны иметь сплошной нескользкий настил.

2.16.10.Пусковые устройства стационарных кормораздатчиков должны быть снабжены четкоразличимыми надписями, символами, рисунками с информацией о размещении общеговыключателя, направлении движения, порядке запуска и остановки.

2.16.11.При работе со стационарными штангово-шайбовыми кормораздатчиками, работающими вавтоматическом режиме, следует учитывать, что они включаются в установленноевремя по запрограммированному реле. Обслуживать их можно только после полногоотключения электрических пусковых устройств и главного рубильника.

2.16.12.При эксплуатации самоходных электрифицированных кормораздатчиков, движущихся понаправляющим рельсам, необходимо периодически проверять исправность ицелостность кабеля-шторы, правильность его подвески, исправность лотка длякабеля.

2.16.13.Электрический ток в кабель-штору должен подаваться только на время раздачикормов кормораздатчиком.

2.16.14.Необходимо регулярно проверять исправность переднего предохранительногоустройства, автоматически останавливающего кормораздатчик в конце путиследования.

2.16.15.В помещении, где работают электрифицированные кормораздатчики, недопустимаповышенная влажность внутреннего воздуха, что должно обеспечиваться надежнойработой системы вентиляции.

2.16.16.При пневматической и гидравлической раздачах корма по трубам необходимо следитьза тем, чтобы в кормопроводе не накапливались остатки корма. Для этогокормопровод после раздачи корма должен промываться водой. В промежутках междураздачами кормопровод должен заполняться водой, при этом необходимо следить,чтобы давление не превышало значений, указанных в технической документации.

2.16.17.Сжатый воздух в продувочную емкость должен подаваться только при закрытомзагрузочном люке. Открывать загрузочный люк допускается после снижения давлениядо атмосферного.

2.16.18.Детали и узлы гидравлических приводов и устройств, работающие под давлением,должны испытываться на герметичность пробным давлением в соответствии сзаводской инструкцией. При этом запрещается находиться возле трубопровода поддавлением.

2.16.19.При раздаче кормов с помощью ручных тележек не допускаются перегрузка их свышеустановленной грузоподъемности, просыпание корма во время движения. Толкатьтележку необходимо от себя по ходу движения. Переезжать через каналы,транспортеры, трубопроводы и т.п. следует по перекрытиям.

2.16.20.При раздаче корма вручную масса емкости с кормом не должна превышать предельнодопустимые нормы переноса и подъема тяжестей.

## 2.17.Удаление навоза

2.17.1.Для безопасной эксплуатации навозоуборочных транспортеров и скреперов должныбыть предусмотрены дистанционное управление с дублирующими кнопками впротивоположных торцах помещения и звуковая сигнализация.

2.17.2.При эксплуатации транспортера (скрепера) в комплекте с наклонным транспортеромдолжна соблюдаться очередность включения и выключения: наклонный транспортервключается первым и выключается последним.

2.17.3.Не допускается разъединение горизонтальной части скребкового транспортера(ТСН-160, ТСН-80), если груз натяжного устройства не снят, а также включениеего в работу, если груз не установлен на место.

2.17.4.При ремонте или техническом обслуживании наклонного транспортера не допускаетсянахождение на нем работников. Для этой цели должна применяться лестница.

2.17.5.Проем в стене для наклонного транспортера в холодное время года должен бытьзакрыт щитом или фартуком из плотной ткани, а сам транспортер - находиться вутепленном коробе.

2.17.6.При эксплуатации пневматической установки для удаления навоза необходиморуководствоваться действующими Правилами устройства и безопасной эксплуатациистационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов, Правиламиустройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

2.17.7.При обслуживании компрессорной установки, предназначенной для пневматическогоудаления навоза, не допускается при работающем компрессоре крепить соединения,затягивать болты, открывать люки картера, подтягивать предохранительныеклапаны, применять бензин и керосин для очистки и промывки деталей компрессора,соприкасающихся со сжатым воздухом.

2.17.8.Сосуды компрессора должны систематически продуваться, чтобы в них нескапливались масло и вода.

2.17.9.Эксплуатация пневматических установок допускается при наличии на продувочнойемкости и ресивере исправных манометров, предохранительных клапанов итрубопроводов.

2.17.10.При удалении навоза из навозонакопителей пневматической установкой запрещаетсяоткрывать люк и спускаться в накопитель.

2.17.11.При транспортировании навоза не допускается проводить какие-либо работы сзапорным клапаном накопителя, устранять неисправности, затягивать болтовыесоединения на навозопроводах.

2.17.12.Пробки из навозопровода должны удаляться путем обратной продувки,предварительно снизив давление в накопителе до атмосферного. Удалять пробкипутем повышения давления выше рабочего, указанного в паспорте, не допускается.

2.17.13.При забивании магистрального трубопровода устранять неисправности следует послепрекращения подачи сжатого воздуха и понижения давления до атмосферного.

2.17.14.Загружать накопитель следует до уровня, установленного проектом илизаводом-изготовителем.

Поокончании удаления навоза избыточное давление в накопителе должно быть сниженодо атмосферного.

2.17.15.При гидравлической системе уборки навоза устройство и оборудование насосныхстанций должно удовлетворять требованиям СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.02-84.

2.17.16.В вентиляционных системах насосных станций следует предусматривать резервныевытяжные вентиляторы, включающиеся автоматически при выходе из строя рабочих.

2.17.17.В насосных станциях следует контролировать:

-уровень заполнения приемного резервуара (жижесборника, навозосборника);

-уровень заполнения дренажного приямка;

-давление в напорных трубопроводах;

-давление, развиваемое насосным агрегатом.

2.17.18.В насосных станциях следует предусматривать местную аварийно-предупредительнуюсигнализацию. При отсутствии постоянного рабочего места должнапредусматриваться передача сигнала о неисправности на диспетчерский пункт илипункт с круглосуточным дежурством.

2.17.19.Эксплуатация насосных агрегатов должна производиться в соответствии с инструкциейзавода-изготовителя.

2.17.20.Трансмиссионные передачи насосных установок должны эксплуатироваться всоответствии с действующими Правилами безопасности при устройстве иобслуживании трансмиссий.

2.17.21.При эксплуатации ковшовых навозопогрузчиков необходимо следить за исправностьюэлектролебедки. Запрещается стоять под поднятым ковшом погрузчика.

2.17.22.Люки навозохранилища, в которые опускается ковш погрузчика, должны бытьогорожены на высоту не менее 1,2 м.

2.17.23.Навоз должен направляться на хранение в прифермские или полевые хранилища длябиологического обеззараживания в течение 12 месяцев.

2.17.24.При имеющихся случаях инфекционных заболеваний навоз должен быть обеззараженбиотермическим или химическим методами или сожжен.

## 2.18.Выполнение работ в колодцах, закрытых емкостях

2.18.1.Перед выполнением работ в колодцах, закрытых емкостях (жижесборниках,навозосборниках) в обязательном порядке с работниками должен проводитьсятекущий инструктаж и выдаваться наряд-допуск.

Внаряде должно быть указано содержание работ, меры безопасности при ихвыполнении, время начала и окончания работ, состав бригады и данные опроведении инструктажа по охране труда с обязательной росписью работников.Право выдачи и утверждения наряда на работы повышенной опасностиустанавливается приказом по предприятию. Наряд выдается на срок,необходимый для выполнения заданного объема работ (Приложение 4).

2.18.2.Бригада, работающая в колодце, закрытой емкости, должна состоять не менее чемиз трех работников: один - для работы в колодце, второй - на поверхности итретий (старший) - для руководства, наблюдения и, в случае необходимости,оказания помощи работающему в колодце. Занимать наблюдающего какой-либо работойдо того, как работающий в колодце выйдет из него, запрещается.

2.18.3.Перед спуском в колодец, закрытую емкость необходимо убедиться в отсутствии вних загазованности, для чего используется лампа ЛБВК в соответствии синструкцией завода-изготовителя.

2.18.4.Обнаруженный в колодце или закрытой емкости газ должен быть удален.

Дляудаления газа из колодцев следует применять:

-естественное проветривание (не менее 20 мин) путем открывания крышек соседних,выше - и нижерасположенных смотровых колодцев самотечной канализационной линии,при этом крышка рабочего колодца остается закрытой. При проветривании колодцаводопроводной сети открывают крышку рабочего колодца;

- усиленное и длительное нагнетание воздухапри помощи ручного вентилятора или компрессорных установок;

-заполнение колодца водой с последующей ее откачкой.

Запрещаетсяприменять выжигание газа с целью его удаления.

2.18.5.Полное отсутствие газа в колодце или закрытой емкости должно быть подтвержденовторичной проверкой лампой ЛБВК, и только после этого разрешается спуск вколодец или закрытую емкость.

2.18.6.Если газ из колодца или закрытой емкости нельзя полностью удалить, спускразрешается только в изолирующем противогазе со шлангом, выходящим на 2 м в сторону от лаза.

2.16.7.В колодцах во избежание взрыва запрещается производить работы, сопровождающиесяискрообразованием.

2.18.8.Шахтерские лампы и аккумуляторные фонари должны быть опломбированы.

## 2.19.Обогрев и облучение свиней. Микроклимат помещений

2.19.1.При электрическом обогреве голов в качестве нагревательного элемента следуетприменять провода только рекомендуемых марок и установленного сечения.

2.19.2.При прокладке нагревательных элементов должна быть обеспечена гидроизоляциямест прокладки и изоляция нагревательных элементов.

2.19.3.В помещениях с электрообогревом полов должно быть предусмотрено устройство ихаварийного отключения от электрической сети.

2.19.4.Терморегуляторы электрообогреваемых полов должны работать в автоматическомрежиме.

2.19.5.Электрообогреваемые полы должны постоянно содержаться в исправном и чистомсостоянии.

2.19.6.Проведение каких-либо строительных или ремонтных работ в местах размещенияэлектрообогреваемых полов допускается только после их отключения от питающейэлектросети.

2.19.7.При использовании инфракрасных и ультрафиолетовых ламп для локального обогреваи облучения свиней работники должны быть обеспечены защитными очками испецодеждой. При регулировании высоты подвеса облучатель должен быть отключенот электросети.

2.19.8.Облучающие установки должны работать в автоматическом режиме.

Приручном управлении штепсельные разъемы должны быть размещены в местах, удобныхдля пользования и исключающих нахождение людей под воздействием облучения.

2.19.9.Непригодные для дальнейшей работы лампы следует уничтожать (разбивать) вспециально подготовленном месте и засыпать землей.

2.19.10.При длительной работе ультрафиолетовых ламп во время работы или сразу же послеоблучения помещение должно быть тщательно проветрено во избежание накопленияозона и окислов азота.

## 2.20.Убой свиней

2.20.1.Убой свиней (для хозяйственных нужд) следует производить в убойных пунктах илиспециально выделенных помещениях.

2.20.2.В процессах убоя свиней и разделки туш работники подвергаются повышеннойопасности поражения электротоком при применении электрооглушения, травмированияживотными, падения на скользких полах, порезов ножом или пилой.

2.20.3.Площадка для бойца, занятого оглушением свиней электрическим током, должна бытьпокрыта диэлектрическим рифленым ковриком. Металлические части площадки, корпусэлектростека должны быть заземлены. Электростек должен иметь изолированнуюрукоятку с закрытым изолированным проводом. Электростек должен быть включен вэлектросеть только на время работы.

2.20.4.Перед снятием шкуры туша должна быть надежно зафиксирована во избежание паденияс подвесных путей.

2.20.5.При разделке туш должны применяться специальные ножи и мусаты спредохранительными выступами на рукоятках или рамками, предотвращающимисоскальзывание руки на лезвие.

2.20.6.Секачи должны иметь ремешки для закрепления на кисти, чтобы предупредитьвыскальзывание и падение их.

2.20.7.Работать разрешается только стандартным инструментом с несработанными(несточенными) лезвиями.

2.20.8.При выполнении технологических операций с ножом необходимо правильно сочетатьдвижения обеих рук, чтобы не поранить их. Наиболее безопасным является движениеножа «от себя» и вниз.

2.20.9.Во время перерывов в работе ножи необходимо убирать в ножны или футляр на бортустола. При их переноске ножи, мусаты, секачи должны быть вложены в ножны.

2.20.10.При обработке туш или субпродуктов (голов, ног) в шпарильном чане пар подаетсяпосле того, как уровень воды в чане достигнет установленной отметки. Отверстияв перфорированных трубах не должны быть засорены или забиты. При работе нашпарильном чане руки работников должны быть защищены тканевыми рукавицами. Чаныдолжны быть оборудованы вытяжной вентиляцией.

2.20.11.При распиловке туш пилу необходимо держать без перекосов и передвигать плавно,без сильного нажима. Полотно пилы не должно иметь зазубрин, трещин, сломанныхзубьев.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

3.1.Производственные здания и сооружения свиноводческих предприятий основного иподсобного назначений должны соответствовать требованиям СНиП2.10.03-84, норм технологического проектированияОНТП2-85, ОНТП 8-85, ОНТП 17-88, ВНТП18-85, действующих санитарных норм.

3.2.Вспомогательные и бытовые помещения должны соответствовать требованиямВедомственных норм по проектированию административных и бытовых зданий ипомещений для животноводческих и птицеводческих предприятий. Помещения длясушки, обеспыливания и обезвреживания рабочей одежды следует предусматриватьсогласно СНиП2.09.04-87.

3.2.1.Вспомогательные и бытовые помещения следует размещать в местах с наименьшимвоздействием шума и других вредных производственных факторов, в пристройках кпроизводственным зданиям.

3.3.При проектировании производственных помещений должны учитываться шумовыехарактеристики используемого оборудования. Уровни шума в них не должныпревышать нормы, предусмотренные ГОСТ 12.1.003.

3.4.При проведении в здании взрыво- и пожароопасных технологических процессовследует предусматривать противопожарные перегородки и перекрытия в соответствиис требованиями СНиП2.09.03-85.

3.5.Внутренняя высота основных помещений должна быть не менее 2,4 м от отметкичистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия. Высота проходов должнабыть не менее 1,8 м, ширина - не менее 0,8 м.

3.6.Отопительные приборы, аспирационные, транспортирующие трубопроводы,расположенные в проходах, переходных галереях, на лестничных площадках, недолжны уменьшать допустимую ширину прохода.

3.7.Эвакуационных выходов из помещений должно быть не менее двух, срассредоточенным размещением. Расстояние от наиболее удаленной точки помещениядо выхода зависит от степени огнестойкости здания, но в любом случае должнобыть не более 50 м при выходе наружу и не более 25 м при выходе в тупиковыйкоридор.

3.8.Уклон маршей лестниц следует принимать 1:2 при ширине проступи 0,3 м; дляподвальных помещений допускается уклон маршей лестниц 1:1,5 при ширине проступи0,26 м. Уклон пандусов следует принимать 1:6.

3.9.В помещениях, где используется внутрицеховой транспорт, следует выделять зоныпроезда транспорта и прохода работников. Проходы для транспортирования кормовдолжны иметь ширину в соответствии с габаритами применяемого оборудования, нобыть не менее 1,0 м, служебные проходы, совмещенные с эвакуационными - не менее0,9 м. Проходы должны быть свободными от предметов, мешающих движению.

3.10.При наличии на свиноводческом предприятии размольного цеха следуетпредусматривать камеру для обеспыливания спецодежды, а при наличиипроизводственных процессов, вызывающих намокание спецодежды и обуви - сушильныешкафы для их сушки.

3.11.Для обезвреживания специальной одежды и обуви с целью уничтоженияболезнетворных микроорганизмов и яиц гельминтов следует предусматриватьспециальные камеры (огневые, паровоздушные или пароформалиновые).

Ограждающиеконструкции помещения для размещения камеры должны быть из несгораемогоматериала.

3.12.Помещение для стирки специальной одежды должно соответствовать требованиям СНиП 2.08.02-89.Помещение для стирки следует размещать рядом с помещением для обезвреживанияспециальной одежды и обуви.

3.13.Двери или ворота должны открываться наружу и иметь устройства для удерживанияих в открытом положении на время перемещения грузов или прогона животных.Оконные проемы должны быть оборудованы легкоуправляемым ручным илимеханизированным приспособлением для их открывания и фиксации в требуемомположении.

3.14.Проемы в наружных стенах, через которые осуществляется транспортировка сыпучихкормов на кормораздающие установки или выгрузка навоза, должны быть оборудованыприспособлениями и устройствами, исключающими сквозняки.

3.15.Поверхности строительных конструкций внутри помещений должны быть окрашены всветлые тона и допускать применение влажной уборки и дезинфекции.

3.16.Полы в помещениях должны быть нескользкими, неабразивными, малотеплопроводными,водонепроницаемыми, стойкими против воздействия сточной жидкости идезинфицирующих средств.

3.17.Для исключения шагового напряжения керамзитобетонные полы в станках для животныхдолжны быть оборудованы устройствами для выравнивания электрическихпотенциалов.

3.18.Открытые каналы навозоудаления, лотки должны иметь глубину не более 200 мм,более глубокие должны быть перекрыты решетками, а в местах проезда транспорта -сплошными щитами. Направление планок решеток должно быть перпендикулярнымосновному направлению движения.

3.19.Система отопления должна проектироваться согласно требованиям СНиП 2.04.05-91, ГОСТ12.1.005 и ГОСТ 12.4.021.Микроклимат в производственных и вспомогательных помещениях (температура,относительная влажность, скорость движения воздуха) должен соответствоватьтребованиям ГОСТ12.1.005.

Параметрымикроклимата в помещениях для содержания свиней должны соответствоватьтребованиям ОНТП2-85.

3.20.Смежные помещения с резко выраженными различиями в температурно-влажностныхрежимах и имеющие сообщение между собой, должны отделяться друг от другатамбурами, коридорами, тамбур-шлюзами, шторами или воздушными завесами.

3.21.Устройство приточно-вытяжной вентиляции сообщающихся между собой помещенийдолжно исключать возможность поступления воздуха из помещений с большейконцентрацией вредных газов, паров или пыли в помещения с меньшим содержаниемэтих веществ.

3.22.При механической системе навозоудаления количество воздуха, удаляемого изканалов навозоудаления, должно быть не менее 30 % минимального воздухообмена, апри самотечной - не менее 50 %.

3.23.Освещенность рабочих мест должна соответствовать требованиям СНиП 23-05-95 и действующихОтраслевых норм освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений.

3.24.При расчете освещенности рабочих мест операторов на пульте управлениякомбикормового цеха или кормоцеха необходимо учитывать разряд зрительной работыи расположение объектов наблюдения.

3.25.Аварийное освещение должно обеспечивать освещенность рабочих поверхностей неменее 5 % от нормы, установленной для освещения рабочего места при системеобщего освещения, но быть не менее 2 лк. Аварийное освещение для эвакуациилюдей должно обеспечивать освещенность пола основных проходов и ступенейлестниц и составлять не менее 0,5 лк.

3.26.В осветительных установках должны использоваться светильники, удовлетворяющиетребованиям ГОСТ19348.

3.27.Уровень освещенности должен измеряться в плоскости рабочей поверхности всоответствии с требованиями ГОСТ 24940.

Контрольосвещенности должен производиться не реже одного раза в год, а также послекаждой групповой замены светильников.

3.28.Чистка стекол световых проемов и светильников общего освещения должнапроизводиться в сроки, определенные руководителем соответствующегоподразделения в зависимости от местных условий, но не реже одного раза в месяц.

3.29.Силовые щиты, шкафы, ящики и пульты управления, расположенные в свинарниках, атакже в помещениях для переработки корма, должны быть установлены в отдельныхпомещениях или кабинах.

3.30.Устройство и размещение канализационных сетей и сооружений должно отвечатьтребованиям СНиП2.04.01-85, СНиП 2.04.02-85, СНиП 2.04.03-85.

3.31.Все строительные элементы сооружений системы удаления производственных ибытовых стоков на свиноводческих предприятиях должны иметь надежнуюгидроизоляцию, исключающую фильтрацию стоков в грунт и инфильтрацию грунтовыхвод в сооружения.

3.32.При проектировании жижесборников, навозонакопителей в целях охраны окружающейсреды под днищем резервуара следует предусматривать дренажную систему сконтрольными колодцами для регистрации возможной утечки продукта.

Наповерхности земли необходимо предусматривать отмостку.

3.33.Закрытые резервуары (приемные емкости) насосных станций по перекачке жидкогонавоза и закрытые хранилища навоза следует относить к категории взрывоопасных.

3.34.Насосная станция должна снабжаться приточно-вытяжной вентиляцией с размещениемпускового устройства вентилятора снаружи.

3.35.Смотровые колодцы должны быть диаметром не менее 1,0 м и оборудованыустройствами для спуска (скобами, лестницами).

3.36.В конце продольных каналов в местах примыкания к магистральным каналам следуетпредусматривать установку штор для исключения сквозняков и проникновениявредных газов из магистральных каналов, а при гидросмывной системенавозоудаления - устройство гидрозатворов.

3.37.Здания и помещения, где устанавливаются стационарные котельные установки,должны отвечать требованиям СНиП 11-35-76 и Правил устройства и безопаснойэксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 МПа, водогрейныхкотлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С.

3.38.Полы котельных помещений необходимо выполнять из несгораемых материалов снегладкой и нескользкой поверхностью, они должны быть ровными и иметьустройства для отвода воды в канализацию.

3.39.Дверь из помещения котельной должна открываться наружу. С наружной стороныдвери должна быть надпись о запрещении входа в котельную посторонним лицам.

3.40.Помещение котельной должно быть обеспечено достаточным естественным светом, а вночное время - электрическим освещением. Места, которые по техническим причинамнельзя обеспечить естественным светом, должны иметь электрическое освещение.

3.41.Помещение, где размещен котел, должно иметь естественную и механическуювентиляцию, обеспечивающую удаление вредных газов, подачу приточного воздуха иподдержание нормальных температурных условий.

3.42.Помещение котельной необходимо оснащать средствами пожаротушения в соответствиис нормами на противопожарное оборудование и инвентарь, установленными РД34.03.301-87 (ППБ 139-37).

3.43.Склады подстилки должны быть отдельно стоящими. В случае размещения подстилки впристройках к зданиям, пристройки должны иметь глухие несгораемые стены иперекрытия, а выходы только наружу.

3.44.Производственные здания и сооружения в процессе эксплуатации должны находитьсяпод систематическим наблюдением инженерно-технических работников, ответственныхза сохранность объектов.

3.45.Все производственные здания и сооружения должны быть закреплены запроизводственными подразделениями. Руководители подразделений являются лицами,ответственными за правильную и безопасную эксплуатацию, сохранность исвоевременный ремонт зданий и сооружений.

3.46.Здания и сооружения должны подвергаться периодическим техническим осмотрам -общим или частным.

Приобщем осмотре обследуется все здание или сооружения в целом, включая всеконструкции, в том числе инженерное оборудование, различные виды отделки и всеэлементы внешнего благоустройства.

Причастном осмотре обследованию подвергаются отдельные здания и сооружения, илиотдельные конструкции, или виды оборудования (например, фермы и балки здания,каналы навозоудаления, полы, колодцы канализационных сетей).

3.47.Общие технические осмотры зданий и сооружений должны проводиться два раза в год- весной и осенью.

Весеннийосмотр проводится с целью освидетельствования состояния здания или сооружения,уточнения объема работы по капитальному и текущему ремонту зданий илисооружений, выполняемому в летний период.

Осеннийосмотр проводится с целью проверки подготовки зданий и сооружений к зиме. Кэтому времени должны быть закончены все летние работы по текущему ремонту.

3.48.Результаты всех видов осмотров должны оформляться актами, в которых отмечаютсяобнаруженные дефекты, а также меры по их устранению с указанием сроковвыполнения работ.

3.49.Повреждения аварийного характера, создающие опасность для работников, должныустраняться немедленно.

3.50.В зимнее время крыши и карнизы помещений должны регулярно очищаться от снега ильда. Слой снега не должен превышать 30 см. При очистке должны применятьсяинструменты, не вызывающие повреждение кровли.

3.51.Все свиноводческие здания и сооружения должны оборудоваться молниезащитойсогласно инструкции РД34.21.122-87.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ ИПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ

4.1.Территория свиноводческого предприятия должна быть огорожена, иметь четкоеразделение на зоны по санитарной характеристике объектов с учетом направлениягосподствующих ветров, оборудована въездами с дезбарьерами. На границетерритории должна быть полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной 10 м.

4.2.Свиноводческие предприятия следует размещать с подветренной стороны к жилойзоне, но с наветренной к складам минеральных удобрений и химических средствзащиты растений.

4.3.Ветеринарные объекты, котельные, навозохранилища следует размещать с подветреннойстороны к помещениям для содержания свиней.

4.4.На предприятиях, использующих в корм свиньям пищевые отходы, кормоцех, складпищевых отходов следует размещать с подветренной стороны к производственнымзданиям.

4.5.Кормоцех и площадка для разгрузки пищевых отходов должны быть огороженысплошным забором высотой не менее 2 м и иметь отдельный въезд. Площадка должнаиметь твердое покрытие с уклоном для стока жидкости в систему канализации илижижесборник.

4.6.Убойный пункт должен быть расположен с подветренной стороны ко всем остальнымзданиям и сооружениям и примыкать к линии ограждения, чтобы внутрифермскийтранспорт не имел общих путей сообщения с ним.

4.7.Склады подстилки необходимо располагать на специально отведенной площадке,опаханной полосой земли шириной не менее 4 м.

4.8.Противопожарное расстояние между складами подстилки и сооружениями должно бытьне менее 50 м.

4.9.Расстояние от скирд соломы до линии электропередач должно быть не менее 15 м.

4.10.Траншеи для комбисилоса должны иметь водонепроницаемые стены и днище. Взаглубленных и полузаглубленных траншеях уклон пандуса не должен превышать 10°.

4.11.Со стороны въезда и выезда из траншеи должна быть ровная площадка, достаточнаядля маневрирования транспортных средств.

4.12.Хранилища, из которых выбирают или уже выбрали массу, должны быть огорожены.Траншеи, не подлежащие дальнейшему использованию, должны быть засыпаны.

4.13.Противопожарные расстояния от пункта приготовления травяной муки до зданий исооружений, цистерн с горючим должны быть не менее 50 м, до открытых складовгрубых кормов - 150 м.

4.14.Емкости с горючим необходимо устанавливать вне помещений на несгораемом иводонепроницаемом основании и заземлять.

4.15.Трап (эстакада) для погрузки (выгрузки) скота должен находиться на границетерритории предприятия, чтобы погрузка (выгрузка) велась без заезда внешнеготранспорта на территорию.

4.16.Навозохранилища должны размещаться с подветренной стороны и ниже по рельефу поотношению к производственным и складским зданиям и сооружениям. Навозохранилищадолжны быть отделены от производственных зданий и сооружений санитарнымразрывом не менее 60 м.

4.17.Навозохранилища, жижесборники, траншеи, расположенные на территории, должныиметь ограждение высотой не менее 1 м и быть оборудованы знаками безопасностипо ГОСТ12.4.026.

4.18.Доступ на территорию предприятия должен производиться в соответствии сустановленным порядком.

4.19.На предприятии должны быть разработаны схемы движения животных, транспортныхсредств и работников. Схемы движения должны быть вывешены на видных местах.

4.20.Движение транспортных средств должно регулироваться установленными дорожнымизнаками. Скорость движения по территории не должна превышать 10 км/час.

4.21.На территории предприятия должны быть предусмотрены пешеходные дорожки ширинойне менее 1 м с твердым покрытием, имеющие наименьшее количество пересечений спутями движения транспорта и животных. В местах перехода работников черезводостоки, открытые трубопроводы необходимо устанавливать переходные мостикишириной не менее 1 м с перилами высотой 1 м.

4.22.К зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный подъезд внутрифермскоготранспорта и пожарных автомобилей. Планировка подъездных путей должнаобеспечивать угол поворота транспорта не менее 45°.

4.23.Подъезды к пожарным водоемам или гидрантам должны иметь твердое покрытие.

4.24.К сооружениям водоснабжения должен быть безопасный доступ как в нормальныхусловиях эксплуатации, так и в случаях заноса снегом или их затопления.

4.25.Вокруг источника водоснабжения должна быть установлена строгорегламентированная зона санитарной охраны. Участок вокруг водозабора и головныхсооружений водопровода должен быть огорожен прочным забором высотой не менее 2м и озеленен. Въездные ворота должны быть закрыты на замок.

4.26.Колодцы, размещенные на территории предприятия, при любых способах подъема водыдолжны быть огорожены. Зимой колодцы, расположенные на открытых местах, снаветренной стороны защищаются ветрозащитным щитом. Лед вокруг них необходимоскалывать, а территорию посыпать песком.

4.27.Территория предприятия должна быть оборудована водостоками. Водостоки (канавы,кюветы, лотки) должны быть в исправном состоянии, систематически очищаться иобеспечивать сток воды в согласованные с санитарно-эпидемиологическими службамиместа.

4.28.На территории должны быть предусмотрены места для хранения песка для посыпанияпешеходных и автомобильных дорог.

4.29.На территории предприятия не должны накапливаться остатки корма,легковоспламеняющиеся материалы. Мусор необходимо регулярно вывозить.

4.30.В зимнее время на территории предприятия необходимо систематически очищать отснега дороги, пешеходные дорожки, пожарные проезды.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ,КОРМАМ, ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА

5.1.Поголовье свиней должно подвергаться исследованиям на болезни, общие длячеловека и животных, сальмонеллез, гельмитозы и др. в соответствии светеринарными требованиями.

5.2.При обнаружении заболевания животных болезнями, общими для человека и животных,необходимо принять меры по изоляции животных и ликвидации очага заболевания.

5.3.Комплектование стада свиней допускается только здоровыми животными, полученнымив хозяйствах, благополучных не менее 3-х лет по инфекционным и инвазионнымболезням.

5.4.Не допускается использование кормов, содержащих механические примеси(металлические предметы, стекло, песок), которые могут стать причиной травм илипривести к созданию опасных и аварийных ситуаций.

5.5.Корма должны удовлетворять требованиям ГОСТ 17536,ГОСТ 18691,ГОСТ 22834, ГОСТ26502. Корма не должны быть заражены микро- и макрофлорой (сальмонеллами, грибами,простейшими) и продуктами их жизнедеятельности, способными вызвать заболевания,аллергии.

5.6.Вода, предназначенная для поения животных и приготовления кормов, должнаудовлетворять требованиям ГОСТ2874.

5.7.Вода из открытых водоемов, не отвечающая требованиям ГОСТ, перед применениемподлежит предварительной обработке (осветлению, обеззараживанию).

5.8.При применении обеззараживающих веществ следует выполнять требования инструкциипо проведению ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации.

5.9.Туши вынужденно убитых животных должны подвергаться ветеринарно-санитарнойэкспертизе. В зависимости от результатов исследования туши передаются дляхозяйственного использования или утилизируются.

5.10.Трупы животных, павших от инфекционных болезней, уничтожаются; трупы животных,павших от неинфекционных болезней, должны подвергаться утилизации илиуничтожению по заключению ветеринарной экспертизы.

5.11.Производственные стоки могут быть использованы повторно (для смыва навоза,промывки каналов навозоудаления) только после их биологической очистки иобеззараживания.

5.12.Производственные стоки, предназначенные для орошения, могут использоватьсятолько на тех полях, где расстояние между орошаемой поверхностью и наиболеевысоким залеганием подпочвенных вод составляет не менее 1,5 м.

5.13.Навоз перед использованием в качестве удобрения должен быть обеззараженбиологическим или химическим методами в соответствии с требованиями ОНТП 17-88.

5.13.1.Для выявления эпизоотической ситуации следует предусматривать карантинированиенавоза в течение не менее 6 суток. При проявлении эпизоотии должно проводитьсяобеззараживание навоза в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.

5.13.2.Для выявления гельминтозов должны проводиться выборочные капрологическиеисследования животных. При установлении гельминтозов должна проводитьсябиотермическая или химическая дегельминтизация навоза.

# 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУОБОРУДОВАНИЮ

6.1.Производственное оборудование, предназначенное для использования впроизводственных процессах при содержании свиней, должно отвечать требованиям ГОСТ12.2.003, ГОСТ12.2.042, ГОСТ 12.2.062,ОНТП2-85, настоящих Правил.

6.2.Производственное оборудование должно удовлетворять следующим требованиям:

-быть взрыво- и пожаробезопасным в соответствии с ГОСТ12.2.042, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ12.1.010, ОНТП 24-86;

-включать устройства (средства) для обеспечения электробезопасности всоответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

-не загрязнять окружающую среду выбросами вредных веществ в количествах вышедопустимых значений, установленных санитарными нормами;

- отвечать требованиям охраны труда втечение всего срока эксплуатации.

6.3.Требования к производственному оборудованию, входящему в технологическую линию,должны учитывать возможные опасности, вызванные совместным функционированиемединиц оборудования.

6.4.Подвижные и вращающиеся части производственного оборудования (приводы, валы,битеры, цепи) должны быть защищены кожухами, щитами, экранами и другимиустройствами согласно ГОСТ 12.2.062,а наружные поверхности их - окрашены в отличительные цвета согласно ГОСТ12.4.026.

6.5.Для ограничения скоростей, давления, температур и других опасных факторовпроизводственное оборудование должно иметь предохранительные устройства(клапаны, разрывные мембраны, срезающиеся штифты и т.п.).

6.6.Оборудование, находящееся вне видимости оператора, должно быть снабженоустройствами для аварийной остановки (торможения), если в опасной зоне,создаваемой движущимися частями оборудования, могут находиться работники.

6.7.Направление движения, вращения механизмов, машин, оборудования, запорнойарматуры должно быть обозначено красными стрелками непосредственно надвижущихся деталях или ограждениях.

6.8.Движущиеся механизмы оборудования, подлежащие смазке, должны быть снабженыбезопасными смазочными устройствами или приспособлениями.

6.9.Пусковые кнопки, рукоятки для пуска и остановки оборудования необходиморазмещать в соответствии с требованиями ГОСТ12.2.032 и ГОСТ12.2.033.

6.10.Наружные и внутренние поверхности оборудования не должны иметь острых углов,кромок, заусенцев, способных стать причиной травм при обслуживании, ремонте исанитарной обработке.

6.11.Производственное оборудование должно быть укомплектовано эксплуатационнойдокументацией, содержащей требования по предотвращению возникновения опасныхситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации.

## 6.12.Машины и оборудование для приготовления кормов.

6.12.1.Дробилки кормов молотковые должны соответствовать требованиям ГОСТ 28098.

6.12.2.Движущиеся и вращающиеся части дробилок, представляющие опасность дляработников, должны быть закрыты защитными кожухами по ГОСТ 12.2.062.

6.12.3.Опасные места, кожухи, ограждения, рукоятки органов управления должны бытьокрашены по ГОСТ 12.4.026.

6.12.4.Дробилки, предназначенные для дробления зерна, должны иметь исправные, чистыемагнитные сепараторы.

Скребкидля очистки сепараторов должны быть изготовлены из древесины или пластмассы.

6.12.5.Мойки корнеклубнеплодов должны обеспечивать остаточную загрязненность корма неболее 3 %.

6.12.6.Измельчители корнеклубнеплодов должны быть оборудованы регулярно очищаемымикамнеуловителями, обеспечивающими полную очистку корма от металлических икаменистых включений.

6.12.7.Измельчители кормов должны обеспечивать заданные параметры измельчения.

6.12.8.Рабочие органы дробилок должны быть статически уравновешены и динамическиотбалансированы.

6.12.9.Смотровые люки дробилок и измельчителей должны открываться и закрываться безприменения инструмента, защитные кожухи - с применением инструмента.

6.12.10.Дробилки и измельчители, входящие в состав поточной линии кормоцеха, должныиметь систему регулирования подачи корма.

6.12.11.Рабочие органы питателя измельчителей должны иметь ограждение по всей длине.

6.12.12.Дробилки должны быть оборудованы взрыворазрядительным устройством, соединеннымс трубопроводом, выведенным за пределы помещения.

6.12.13.Грануляторы и экструдеры должны иметь устройства для облегчения выпрессовки изамены решет и матриц.

6.12.14.Запарники - смесители и варочные котлы необходимо оборудовать ограждениями всоответствии с требованиями ГОСТ 12.2.062.

6.12.15.Запарники-смесители и варочные котлы должны быть оборудованы исправнымиманометрами и предохранительными клапанами. Проверка работы манометров,исправности предохранительных клапанов должна производиться в порядке и всроки, установленные инструкцией по эксплуатации.

6.12.16.Запарники-смесители и варочные котлы должны быть герметичными. Рабочее давлениев них должно быть не более установленного заводом-изготовителем.

6.12.17.Горловины запарников и варочных котлов должны плотно закрываться крышками ииметь приспособления для безопасного их открывания.

6.12.18.Запарники-смесители, варочные котлы должны быть оборудованы устройствами,обеспечивающими очистку внутренних поверхностей без спуска в них работников.

6.12.19.Бункеры (емкости) для накопления и хранения зерна и концентрированных кормовдолжны иметь устройства для разрушения сводов при их образовании.

6.12.20.Горловины емкостей для зерна и концентрированных кормов размером более 300 ммдолжны иметь защитные ограждения.

6.12.21.Затворы емкостей для зерна и концентрированных кормов должны быть оборудованымеханизмами, обеспечивающими безопасность при пользовании ими.

6.12.22.Емкости для зерна и концентрированных кормов должны быть закрытого типа иподключены к аспирационной системе.

6.12.23.Емкости для зерна и концентрированных кормов должны быть оборудованы датчикамидистанционного контроля заполнения.

6.12.24.Крышки бункеров-накопителей должны быть оборудованы упорами для фиксации воткрытом положении.

6.12.25.Емкости для накопления жидких кормов должны быть оборудованы уровнемерами илиустройствами сигнализации, предупреждающими об их наполнении.

## 6.13.Паровые, водогрейные котлы, теплогенераторы и сосуды, работающие под давлением

6.13.1.Паровые и водогрейные котлы должны быть оснащены:

-предохранительными клапанами;

-указателями уровня воды;

-манометрами;

-приборами для измерения температуры среды;

-запорной и регулирующей арматурой;

-приборами безопасности.

6.13.2.Предохранительные клапаны должны иметь устройства в виде отводящих труб длязащиты работников от ожогов. Отводящие трубопроводы должны быть защищены отзамерзания и иметь устройства для слива конденсата. На отводящих трубопроводахи сливных устройствах не должно быть запорных органов.

6.13.3.Взрывные клапаны необходимо оборудовать отводными коробами или ограждатьотбойными щитами со стороны нахождения работников.

6.13.4.Водоуказательные приборы должны иметь наружные защитные ограждения. Защитныеограждения не должны затруднять наблюдение за уровнем воды.

6.13.5.Водоуказательные приборы должны быть снабжены запорной арматурой для отключенияот парового и водяного пространства котла при замене стекол и корпусов во времяработы котла.

6.13.6.Манометры должны иметь класс точности не ниже 2,5. Манометры необходимовыбирать с такой шкалой, чтобы при рабочем давлении их стрелка находилась всредней трети шкалы.

6.13.7.У котлов, работающих на жидком топливе, на трубопроводе подвода топлива кфорсункам (горелкам) необходимо устанавливать манометры после последнего походу топлива запорного органа.

6.13.8.На водогрейных котлах манометры необходимо устанавливать на входе воды в котели при выходе нагретой воды из котла до запорного органа, на всасывающих инагнетательных линиях циркуляционных и подпиточных насосов.

6.13.9.Котлы, работающие на газообразном топливе, должны быть оснащеныконтрольно-измерительными приборами согласно требованиям Правил безопасности вгазовом хозяйстве.

6.13.10.У котлов, работающих на жидком топливе, автоматически должна прекращатьсяподача топлива при прекращении подачи электроэнергии и при погасании факеловгорелок.

6.13.11.На питательном паропроводе необходимо устанавливать обратный клапан и запорныйвентиль.

6.13.12.Контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности паровых и водогрейныхкотлов должны быть доступны для наблюдения и обслуживания.

6.13.13.Участки элементов котлов, водоподогревателей и трубопроводов с повышеннойтемпературой поверхности, к которым возможно прикосновение работников, должныбыть покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружнойповерхности не более 45 °С при температуре окружающей среды не более 25 °С.

6.13.14.Теплогенераторы необходимо снабжать защитной сеткой на всасывающем воздуховоде.

6.13.15.Теплогенераторы должны иметь автоматическое и ручное управление и предохранительныеклапаны для гашения взрывной волны. Расположение клапанов должно обеспечиватьбезопасность работников.

6.13.16.Трубопроводы жидкого топлива должны подсоединяться к горелкам через устройства,предохраняющие трубопроводы от воздействия вибрации.

6.13.17.Электроводонагреватели и другие водогреющие устройства закрытого исполнениядолжны иметь арматуру, обеспечивающую разбор горячей воды путем вытеснения еёхолодной. Не допускается установка вентилей и других запорных устройств натрубе, отводящей горячую воду.

6.13.18.Электроводонагреватели необходимо оборудовать средствами контроля и защиты отповышенного давления и перегрева.

## 6.14.Машины и оборудование для раздачи кормов

6.14.1.Мобильные кормораздатчики должны эксплуатироваться в расчетных режимах,обеспечивать безопасные условия труда и быть оснащены:

-страховочной цепью;

-предохранительными и защитными кожухами и ограждениями;

-приспособлением для жесткой фиксации кардана в транспортном положении;

-ручным приводом тормозов с фиксацией рычага;

-сигнальным электрооборудованием и световозвращателями. Тракторы и автомобили,агрегатируемые с кормораздатчиком, должны иметь искрогаситель.

6.14.2.Мобильные кормораздатчики необходимо снабжать механизмами разравнивания корма вкузове при его загрузке, устройствами контроля загрузки и расхода продукта,аварийной сигнализацией на случай невозможности визуального контроля.

6.14.3.Битерный механизм должен иметь устройство для самоочистки при специальномрежиме его работы - «очистка».

6.14.4.Стационарные кормораздатчики (скребковые, шнековые), расположенные вне зонывидимости работника, должны быть оборудованы двусторонней предупредительнойпредпусковой (звуковой, световой) сигнализацией, включающейся автоматически довключения привода конвейера.

6.14.5.Конвейеры, имеющие длину более 10 м, должны иметь аварийные кнопки «Стоп»,расположенные не более чем через каждые 10 м в легкодоступных и освещенныхместах.

6.14.6.Приводные станции конвейеров должны быть огорожены.

6.14.7.В местах прохода работников через конвейеры должны быть устроены переходныемостики с перилами высотой 1 м.

6.14.8.Конвейеры, находящиеся над проходами, должны быть ограждены снизу сплошнымнастилом, выступающим за габариты конвейера не менее чем на 1 м.

6.14.9.Ленточные кормораздатчики должны быть снабжены устройствами для предупреждениябуксования ленты.

6.14.10.Ограждения приводных натяжных барабанов конвейеров должны быть сблокированы сприводом так, чтобы при их снятии или неправильной установке конвейеравтоматически отключался.

6.14.11.Крышки и люки конвейера должны быть сблокированы с приводом так, чтобы при ихоткрывании конвейер автоматически отключался.

6.14.12.Наклонные и вертикальные участки конвейеров должны иметь предохранительныеприспособления, предотвращающие возможность обратного хода или превышенияскорости конвейера в случае отключения привода.

6.14.13.Шайбовые конвейеры и шнековые транспортеры должны использоваться для раздачитолько сыпучих кормов.

6.14.14.Кормопровод конвейера (транспортера) не должен иметь вмятин, заусенцев, трещин.

6.14.15.Винт транспортера не должен иметь деформированных лопастей или витков спирали.

6.14.16.Бункер-дозатор должен быть отрегулирован по производительности конвейера илитранспортера.

6.14.17.Не допускается забивание кормом выгрузных отверстий и труб кормопровода.

6.14.18.Зазор между конвейером (транспортером) и кормушкой должен обеспечиватьсвободную подачу корма и не допускать распыление его. Кормушки должны бытьрасположены прямолинейно.

6.14.19.Не допускается ослабление крепежа кормопроводов, бункеров.

6.14.20.Кормопроводы, изготовленные в виде желоба, должны закрываться крышкой.

6.14.21.Для очистки рабочих органов транспортера от налипшего корма должны бытьпредусмотрены деревянные лопатки с удлиненной ручкой.

6.14.22.При транспортировке кормов сжатым воздухом необходимо соблюдать следующиетребования:

-компрессор, продувочная емкость и ресивер должны быть оборудованы исправными,опломбированными манометрами с клеймом поверителя, для чего их необходимо двараза в год сдавать на проверку;

-продувочная емкость и ресивер должны иметь исправные предохранительные клапаны;

-продувочная емкость должна иметь исправный вентиль для сброса давления;

-трубопроводы должны выдерживать давление не менее указанного в паспорте завода-изготовителя.Перед сдачей в эксплуатацию трубопроводы должны быть подвергнутыгидравлическому испытанию.

Компрессорыдолжны иметь исправные автоматические регуляторы давления. Продувочные емкостине должны иметь трещин, выпучин, течи в швах, заклепочных и болтовыхсоединениях. Крышки и люки должны иметь полный комплект крепежных деталей.

6.14.23.Продувочные емкости должны подвергаться внутреннему осмотру и гидравлическомуиспытанию в сроки, предусмотренные правилами Госгортехнадзора.

6.14.24.Ручные тележки, применяемые для раздачи кормов, должны иметь исправные колеса иоси, регулярно смазываемые для легкости вращения. Крепление кузова должно бытьнадежным, а ручки прочными.

## 6.15.Оборудование для содержания свиней

6.15.1.Конструкция станков для содержания свиней должна обеспечивать минимальныйконтакт работников с животными при выполнении производственных процессов.

6.15.2.Ограждения станков должны соответствовать требованиям ОНТП2-85. Ограждение станков, примыкающее к служебному проходу, должно бытьрешетчатым, что позволяет вести наблюдение и проводить осмотр животных беззахода в станок.

6.15.3.Канал навозоудаления должен быть перекрыт решетками. Ширина просветов и планокрешеток должна соответствовать требованиям ОНТП2-85.

6.15.4.Конструкция кормушек должна позволять производить раздачу корма со стороныкормового проезда. В индивидуальных станках для маток и хряков рекомендуетсяиспользование поворотных кормушек. Кормушки должны иметь отверстия с заглушкамидля стока промывочной жидкости.

6.15.5.При применении электрообогреваемых полов для их устройства следует применятьспециальный нагревательный провод марки ПОСВХ и ПОСКП. Устройствоэлектрообогреваемых полов должно соответствовать требованиям Правил устройстваэлектроустановок (ПУЭ).

6.15.6.При применении локального обогрева и облучения поросят установкамиинфракрасного и ультрафиолетового излучений устройство их должносоответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Установкиинфракрасного и ультрафиолетового излучений должны иметь монтажные кронштейны,защитные кожухи, тепло- и светоизолирующие экраны. Комплект установки долженпозволять производить дистанционное отключение (автоматическое или ручное).

6.15.7.Поилки для свиней не должны иметь острых кромок, заусенцев, шероховатостей.Поилки должны постоянно находиться в исправном состоянии и не допускатьподтекания воды.

6.15.8.Узлы и детали поилок, подлежащие ежедневному уходу (очистка, промывка), должнылегко разбираться и собираться без применения инструмента.

6.15.9.Крепление поилок должно исключать изменение их положения животными.

6.15.10.Водопойные корыта (на выгульных площадках, в летних лагерях) должны бытьизготовлены из водонепроницаемого материала с гладкой поверхностью, стойкого кдезинфицирующим средствам. Корыта должны иметь отверстия с заглушками для сливапромывочной жидкости.

6.15.11.Инвентарь для ручных работ по очистке кормушек, поилок, уборке навоза должениметь гладко оструганные рукоятки длиной, достаточной для выполнения работ беззахода в станок.

6.15.12.Емкости для переноса кормов и воды при раздаче кормов и поении животных вручнуюдолжны быть снабжены плотно прилегающими крышками.

6.15.13.Погрузочно-разгрузочные эстакады, трапы должны иметь настил и ограждения,рассчитанные на максимальную нагрузку, равную утроенному весу животных. Дляработников должны быть предусмотрены огражденные проходы.

6.15.14.Пол прохода эстакады, трапа, начиная от весовой, должен постепенно подниматьсяпод углом не более 12° до уровня пола кузова транспортного средства. Высотаэстакады, трапа должна соответствовать высоте пола кузова скотовоза. Ширинапрохода для движения работника должна составлять 0,8 - 1,0 м, высота огражденияперил - 1,0 - 1,1 м.

6.15.15.Бортовые автомашины, предназначенные для перевозки свиней, должны иметьдополнительное ограждение бортов кузова на высоту не менее 1,0 м иоборудоваться тентом. Кузов должен быть чистым, продезинфицированным, пол - безтрещин.

## 6.16.Машины и оборудование для удаления навоза

6.16.1.Поворотные звездочки скребковых транспортеров должны иметь устройство длясамоочистки от налипшего навоза.

6.16.2.Для очистки скребков должны применяться заостренная палка или шест из древесиныдлиной 1 м.

6.16.3.Для натяжения цепи навозоуборочного транспортера должны быть предусмотренытиповые инструменты и приспособления. При натяжении цепи транспортера с помощьюпружины должно быть предусмотрено приспособление, исключающее резкое снижениенатяжения цепи при разрушении пружины.

6.16.4.Трос натяжного устройства не должен иметь заусенцев, оборванных волокон.

6.16.5.При применении гидравлической системы навозоудаления шиберные заслонки каналовнавозоудаления должны иметь устройства автоматического дистанционногоуправления с дублирующим ручным управлением.

6.16.6.В месте примыкания каналов навозоудаления к коллектору должны быть устроеныгидрозатворы, предотвращающие проникновение газов из коллектора в канал.

6.16.7.Смывные баки должны надежно крепиться к опорам. Емкость для воды, запорнаяарматура должны быть исправными и не допускать течи воды.

6.16.8.Приемная воронка навозонакопителя должна быть снабжена решеткой, препятствующейпопаданию в него длинноволокнистых частиц и посторонних предметов.

6.16.9.Навозонакопитель должен быть покрыт внутри и снаружи антикоррозийнымматериалом.

6.16.10.Над навозонакопителем на видном месте должна быть вывешена табличка форматом неменее 200×150 мм, в которой указывается:

-регистрационной номер;

-допустимое рабочее давление в атмосферах;

-дата (месяц, год) следующего освидетельствования.

6.16.11.Навозонакопитель в верхней части (выше уровня заполнения) должен иметь патрубокдля подсоединения трубопровода сброса давления.

6.16.12.Пневматическая установка для транспортирования навоза должна иметь запорнуюарматуру для отключения накопителя от воздухопроводов.

6.16.13.На подающем воздухопроводе для контроля давления перед накопителем на высоте1,5 м должен быть установлен манометр со шкалой, имеющей красную черту поделению, соответствующему рабочему давлению.

## 6.17.Электрооборудование

6.17.1.Электрооборудование на свиноводческих предприятиях должно соответствоватьтребованиям ГОСТ12.1.019, ГОСТ 12.1.030,Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил эксплуатацииэлектроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатацииэлектроустановок потребителей, применительно к особо опасным помещениям.

6.17.2.Все вновь присоединяемые и реконструируемые электроустановки должны бытьподвергнуты приемо-сдаточным испытаниям и приняты комиссией согласнодействующим положениям.

6.17.3.Ввод электроустановок в эксплуатацию возможен только при наличиисоответствующего электротехнического персонала и лица, ответственного заэлектрохозяйство.

6.17.4.Все электродвигатели должны иметь соответствующую защиту от коротких замыканийи перегрузок.

6.17.5.Устройство заземлителей в местах прохода свиней, на входе в помещение ивыгульных площадках не допускается.

6.17.6.В свинарниках должна применяться специальная осветительная арматура закрытогоисполнения на изоляционном основании.

6.17.7.Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью должноприменяться напряжение не выше 12 В.

6.17.8.Устройство выравнивания электрических потенциалов должно соответствоватьтребованиям ГОСТ 46180.

6.17.9.Электропроводка и электродвигатели приводов машин в кормоцехах и помещениях дляразмола зерна должны быть выполнены в пылевзрывозащищенном исполнении.

6.17.10.Участки электропроводки, расположенные на высоте менее 1,5 м от пола, должныбыть защищены от механических повреждений - проложены в стальной трубе илизакрыты уголком.

6.17.11.Провода к электрокалориферам, электродвигателям вентиляторов и аппаратам для ихавтоматического регулирования должны иметь сечение, соответствующее мощностиэтих агрегатов.

6.17.12.Штепсельные разъемы должны быть расположены и защищены таким образом, чтобы ихприсоединение осуществлялось без затруднений и исключалась возможностьслучайного прикосновения к частям под напряжением или штырям при сочленении илиразъединении штепсельного разъема.

6.17.13.Машины с несъемным гибким кабелем или шнуром должны иметь устройство длякрепления кабеля или шнура, чтобы проводники не подвергались натяжению,скручиванию и стиранию.

6.17.14.Токоведущие части электродвигателей вентиляторов, электрокалориферов,теплогенераторов и пусковых электроаппаратов должны иметь защиту от случайногоприкосновения.

6.17.15.Нетоковедущие части установок (кожухи и корпуса электрокалориферов,электродвигателей вентиляторов, кожухи рубильников, магнитных пускателей,пусковых кнопок) необходимо занулять.

6.17.16.Корпуса электродвигателей навозопогрузчиков и подъемных лебедок необходимозанулять.

6.17.17.Корпуса электродвигателей и пусковых аппаратов электрифицированныхкормораздатчиков, направляющие рельсы необходимо заземлять четвертой жилойкабеля-шторы.

6.17.18.В ответвлениях от магистральных линий водопровода к автопоилкам,электроводоподогревателям и другим электроприемникам, связанным с водопроводом,должны предусматриваться изолирующие вставки длиной не менее 1 м.

6.17.19.Электрические провода и водопроводные трубы не должны соприкасаться. Расстояниемежду проводами и трубопроводом, расположенными параллельно, внутри помещений должнобыть не менее 100 мм.

6.17.20.Питающее напряжение для облучающих установок должно быть не более 250 В. Высотаподвески установок регламентируется технологическими требованиями. Облучающиеустановки должны иметь ограждение контактных частей ламп, патронов ипускорегулирующих устройств.

6.17.21.Бак, насосный агрегат, реле давления и станция управления автоматическойводоподъемной установки должны быть заземлены, а клеммы электродвигателяизолированы и закрыты муфтой.

6.17.22.Переносные электрические дробилки, измельчители, корнерезки напряжением 220 Вдолжны быть заземлены; если нет такой возможности, следует применять устройствазащитного отключения.

6.17.23.Защита работников от поражения электрическим током при эксплуатации ручноготехнологического оборудования с кабальным или троллейным электропитанием должнаобеспечиваться путем применения устройства защитного отключения и зануления.

6.17.24.Заземлению подлежат металлические части электроустановок, машин и оборудования,которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции:

-при напряжениях переменного тока 110 В, 220 В и выше - во всех случаях;

-при номинальных напряжениях выше 36 В переменного и 110 В постоянного тока - впомещениях с повышенной опасностью и особо опасных по взрыво- ипожароопасности, а также в наружных установках;

-при любых напряжениях переменного и постоянного тока - во взрывоопасныхпомещениях.

6.17.25.Заземлению подлежат корпуса электрических машин, трансформаторов и аппаратов,каркасы распределительных щитов и шкафов, металлические корпуса осветительныхприборов и оболочки кабелей, металлические трубы электропроводки и другиеметаллические конструкции, связанные с установкой и ограждениемэлектрооборудования, металлические корпуса передвижных и переносных приемниковтока.

6.17.26.Сверлить отверстия, пробивать борозды в стенах, панелях, перекрытиях, в которыхможет быть размещена скрытая электропроводка, а также производить работы, привыполнении которых может быть повреждена изоляция электрических проводов и установок,следует после отключения этих проводов и установок от источников питания. Приэтом должны быть приняты меры по предупреждению появления на них напряжения.

6.17.27.Здания для содержания свиней и подсобные постройки должны быть оборудованымолниезащитой от прямых ударов молний. Молниеприемники стержневых молниеотводовдолжны иметь длину от 0,2 до 1,5 м, площадь сечения не менее 100 мм2и быть выполнены из стали.

## 6.18.Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования

6.18.1.Для поддержания машин и оборудования в технически исправном и безопасномсостоянии работодатель обязан организовать их техническое обслуживание иремонт.

6.18.2.Ремонтные работы и операции технического обслуживания должны выполнятьсяработниками, прошедшими специальную подготовку. Работники должны бытьобеспечены исправными инструментами.

6.18.3.Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию должны соответствоватьуказаниям заводских инструкций (руководств) по эксплуатации машин илиоборудования.

6.18.4.Качество и полнота выполненияопераций технического обслуживания должны контролироваться должностными лицамипредприятия. Срок использования машин должен соответствовать нормативам,приведенным в Приложении 5.

6.18.5.Пуск оборудования в работу после остановок на техническое обслуживание можетбыть осуществлен только после проверки:

-правильности сборки и надежности закрепления крепежных деталей;

-отсутствия в оборудовании посторонних предметов;

-отбалансированности вращающихся узлов;

-работы систем смазки;

-комплектности передаточных и приводных ремней;

-наличия ограждений и их исправности;

-исправности запорных и герметизирующих устройств, люков, крышек, дверок;

-наличия и исправности блокировочных и контрольных устройств.

6.18.6.После опробирования работы оборудования на холостом ходу и устранения возможныхдефектов и неисправностей допускается опробирование под небольшой нагрузкой спостепенным увеличением ее до требуемой.

6.18.7.О выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене деталейдолжны быть сделаны соответствующие записи в специальном журнале.

6.18.8.На машины повышенной опасности должны быть составлены годовые графикитехнического обслуживания и ремонта (котлы, теплогенераторы, агрегаты для сушкитравяной муки, сосуды и установки, работающие под давлением, грузоподъемныемашины и механизмы, холодильные и газовые установки). Графики должны бытьутверждены работодателем или лицом, ответственным за их техническое состояние.

# 7. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

7.1.Размещение оборудования в производственных помещениях (на производственныхплощадках) должно обеспечивать безопасность и удобство при его использовании поназначению, техническом обслуживании и ремонте, а также предусматриватьвозможность оснащения средствами защиты, не входящими в конструкцию.

7.2.При размещении производственного оборудования в помещениях должны соблюдатьсяследующие нормы проходов и расстояний:

-между выступающими частями машин и ограждающими строительными конструкциями сучетом прохода - не менее 0,8 м, без учета прохода - не менее 0,5 м, кромеслучаев, когда ограждающие строительные конструкции используются для креплениясоставных частей оборудования;

-между оборудованием при размещении его фронтами одно к другому - не менее 1,5м.

7.3.Оборудование должно быть расположено и установлено так, чтобы не закрыватьсветовых и оконных проемов и тем самым не снижать освещенности, не создаватьмест, недоступных для уборки и дезинфекции.

7.4.Подходы к оборудованию и рабочим местам не должны загромождаться кормами,инвентарем и посторонними предметами.

7.5.Место установки котлов внутри производственных помещений должно быть отделеноот остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла,но не ниже 2 м, с устройством дверей.

7.5.1.Установка котлов вне помещения допускается в том случае, если котелспроектирован для работы в заданных климатических условиях.

7.5.2.Ширина проходов между котлами, между котлом и стеной помещения должна быть неменее 1 м. Ширина прохода между отдельными выступающими конструкциями - неменее 0,7 м.

7.5.3.При установке котлов, требующих бокового обслуживания, ширина проходов междукотлами или между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1,5 м.

7.5.4.Для котлов, работающих на жидком топливе, расстояние от фронта котлов иливыступающих частей горелок до противоположной стены должно быть не менее 1 м.

7.5.5.Расстояние от верхней части обмуровок котлов и площадок, с которыхобслуживаются арматура и гарнитура котлов, контрольно-измерительные приборы,вентиляторы, электродвигатели, до ближайших элементов покрытия или потолочногоперекрытия помещения должно быть не менее 1,9 м.

7.6.Компрессорную установку необходимо размещать в отдельном утепленном ипроветриваемом помещении.

7.6.1.В помещении компрессорной ширина основного прохода в свету должна быть не менее1,5 м, а высота - не менее 1,9 м. Проход между выступающими частямикомпрессоров допускается шириной не менее 1 м, между стеной и компрессором - неменее 0,8 м, если он не является проходом для обслуживания. Допускаетсяустановка компрессоров у стен без наличия проходов.

7.6.2.Фундаменты под компрессоры и их электродвигатели не должны быть связаны сфундаментами стен или колонн здания, машинного отделения.

7.7. Каналы навозоудаления глубиной более200 мм необходимо перекрывать решетками, а места проходов, размещения приводныхвалов и приямков контрприводов - деревянными щитами.

7.7.1.Приямки для сброса навоза должны ограждаться защитными решетками, приводныеагрегаты и люк - перилами из стальных труб высотой не менее 1,6 м, а проемынаклонного транспортера в холодное время года должны закрываться щитами илифартуками из плотной ткани.

7.8.Вентиляционные каналы, а также водопроводные и паропроводные трубы и другиеподобные коммуникации, расположенные над рабочей зоной работника и надпроходами, должны иметь теплоизоляцию и оборудоваться конденсатоотводами.

7.8.1.Нагревательные приборы должны иметь решетчатое ограждение, исключающее доступработников к горячим поверхностям.

7.8.2.Регулирующая и запорная арматуры систем отопления должны быть установлены вместах, легко доступных для обслуживания.

7.9.Электроаппаратура, установленная на открытой площадке, должна быть закрытакожухами, предохраняющими от попадания атмосферных осадков.

7.10.Все открытые проемы в полах, переходы и мостики через оборудование,трубопроводы должны быть огорожены перилами высотой не менее 1 м.

7.11.Перестановку, замену или установку дополнительного оборудования следуетпроизводить по утвержденной технической документации.

7.12.Рабочие места должны соответствовать требованиям ГОСТ12.2.032 и ГОСТ12.2.033.

7.12.1.Около рабочих мест на видном месте должны быть вывешены:

-инструкции по охране труда;

-документация по устройству и эксплуатации машин и оборудования;

-документация по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и средствавтоматики;

-правила взрыво- и пожаробезопасности;

-рекомендации по оказанию доврачебной помощи.

7.12.2.При работе сидя рабочие места оборудуются сиденьями, стульями, регулируемыми повысоте, а при работе стоя-сидя - откидными сиденьями. В необходимых случаяхрабочие места оборудуются напольными решетками (теплоизолирующим настилом),подобранными с учетом роста работника.

7.13.При расположении рабочего места выше уровня пола должны быть предусмотреныплощадки, лестницы, ограждения и другие устройства, размер и конструкциякоторых должны обеспечивать удобное и безопасное выполнение производственныхопераций и исключать возможность падения работника.

7.13.1.Требования к устройству площадок и ступенек-подножек должны соответствовать ГОСТ12.2.042.

7.13.2.Требования к устройству переходов, мостиков, стационарных лестниц должнысоответствовать ГОСТ 12.2.022,переносных лестниц - ГОСТ26887.

7.13.3.Площадки длиной более 5 м должны иметь не менее двух лестниц, расположенных впротивоположных концах.

7.13.4.Площадки и ступени лестниц должны быть выполнены из материалов, обеспечивающихпротивоскольжение. Не допускается изготовление ступеней из круглого металла и сгладкой поверхностью.

7.13.5.Переносные лестницы и стремянки должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ8486 из сухих пиломатериалов хвойных пород 1 и 2 сорта без наклона волоконили металла.

7.13.6.Переносные лестницы и стремянки должны иметь устройства, предотвращающие приработе возможность сдвига и опрокидывания. Нижние концы переносных лестниц истремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками, а при использовании наасфальтовых, бетонных и других твердых полах - башмаки из резины или другогонескользкого материала.

7.13.7.Вертикальные лестницы, лестницы с углом наклона более 75° при высоте более 5 мдолжны иметь, начиная с высоты 3 м, ограждения в виде дуги. Дуги должны бытьрасположены на расстоянии не более 0,8 м друг от друга и соединяться междусобой не менее, чем тремя продольными полосами.

7.14.Расстояние от рабочих мест до помещений для отдыха или обогревания должно бытьне более 75 м, а от рабочих мест на территории предприятия - не более 150 м.

7.15.Бытовые помещения, помещения для приема пищи, культурного обслуживания,здравпункты должны соответствовать требованиям «Ведомственных норм попроектированию административных, бытовых зданий и помещений дляживотноводческих и птицеводческих предприятий».

7.15.1.При отсутствии туалетов в помещении необходимо оборудовать дворовые уборные свыгребными ямами на расстоянии не ближе 25 м и не далее 200 м отпроизводственного помещения.

7.15.2.Места для курения должны размещаться раздельно или смежно с уборными илипомещениями для обогревания, но не ближе 20 м от помещений со взрывоопаснымпроизводством. Места для курения оборудуются вытяжной вентиляцией, урнами илибочками с водой.

7.15.3.Для работников, работающих в летних лагерях, должны оборудоваться передвижныесанитарно-бытовые вагончики.

7.15.4.При производственных процессах, сопровождающихся передающейся на руки вибрацией,соприкосновением с мокрым и холодным сырьем или предметами, должныпредусматриваться ручные теплые ванны. Ванны размещаются в умывальных илипомещениях для отдыха и оборудуются индивидуальными смесителями холодной игорячей воды и душевыми сетками.

7.15.5.В помещениях для ручных ванн должны предусматриваться табуреты, вешалки дляполотенец и специальной одежды, столики для массажа рук.

7.15.6.Душевые должны быть оборудованы индивидуальными смесителями холодной и горячейводы с арматурой управления, расположенной у входа в кабину, умывальники -смесителями холодной и горячей воды.

7.15.7.В преддушевых и умывальных помещениях должны быть предусмотрены крючки дляполотенец и одежды, полочки для мыла и мочалок, подножные решетки и резиновыековрики.

7.15.8.В гардеробных следует иметь шкафы для раздельного хранения уличной и рабочейодежды. Шкафы изготавливаются из влагостойких материалов или материалов свлагостойкой отделкой. Шкафы следует убирать влажным способом не реже одногораза в неделю и не реже одного раза в месяц дезинфицировать.

7.16.Для пользования питьевой водой должны устанавливаться фонтанчики илисатураторные установки. Питьевые установки должны размещаться на расстоянии неболее 75 м от постоянных рабочих мест.

7.16.1.При отсутствии хозяйственно-питьевого водопровода необходимо устанавливатьпитьевые бачки. Питьевые бачки должны быть изготовлены из легкоочищаемых идезинфицируемых материалов, не влияющих на качество питьевойводы, с плотно запирающимися на замок крышками.

7.16.2.Вода в питьевых бачках должна ежедневно заменяться свежей, питьевые бачкиежедневно промываться и дезинфицироваться.

7.16.3.Температура питьевой воды должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С.

7.16.4.Применение сырой воды для питья допускается только с разрешения органовсанитарной службы.

# 8. ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ КОРМОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

8.1.Требования охраны труда к способам хранения и транспортирования продукции,кормов, навоза, отходов производства должны соответствовать ОНТП 24-85, СНиП 2.01.02-85, ОНТП2-85, Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации и настоящимПравилам.

8.2.Хранилища кормов необходимо располагать с таким расчетом, чтобы обеспечиватькратчайшие пути подачи кормов к кормоцеху или местам кормления.

8.3.Склады подстилки следует размещать на расстоянии не менее 50 м отпроизводственных зданий и других хозяйственных построек и отделять вспаханнойполосой земли шириной не менее 4 м.

8.4.Искусственно высушенные травяные корма (травяная мука, гранулы) необходимохранить в отдельно стоящих помещениях не ниже второй степени огнестойкости.

8.4.1.Затаренную в мешки травяную муку необходимо складывать в штабеля, высотакоторых не должна превышать 14 рядов. Гранулированную травяную муку следуетхранить насыпью при высоте слоя не более 3 м, влажность гранул не должна превышать14 %.

8.5.Заполнение сыпучими кормами хранилищ силосного типа должно производиться толькопосле того, как ответственное за эксплуатацию хранилищ лицо лично убедится вотсутствии в них людей и будут опечатаны люки, через которые возможнопроникновение в хранилища.

8.5.1.Бункера, башни и другие емкости для сыпучих кормов в верхней части должны иметьспециальные устройства (решетки, люки, ограждения), исключающие падение в нихработников.

8.5.2.При хранении зерна насыпью расстояние от верха насыпи до сгораемых конструкцийпокрытия, а также до светильников и электропроводов должно быть не менее 0,5 м.

8.5.3.Хранение и транспортирование сыпучих кормов должны исключать засорение ихинородными предметами, способными вызвать поломки оборудования, аварийные итравмоопасные ситуации, а также загрязнение их микрофлорой и постороннимипримесями.

8.6.В местах хранения комбикормов, концентрированных кормов и травяной муки недопускается накопление пыли на оборудовании, строительных конструкциях и наполу.

8.7.Временное хранение пищевых и боенских отходов должно производиться вспециальном помещении с водонепроницаемым полом или на бетонированныхплощадках, оборудованных бортиками и лотком или трапом для стока жидкости.

8.8.При хранении подстилки в стогах, силоса и сенажа в траншеях не допускаетсяобразование нависающих козырьков, навесов, их следует своевременно обрушивать.

8.9.Все химические вещества, поступающие на склад или в другие места хранения,должны размещаться по заранее разработанным технологическим картам с учетомхарактерных свойств («огнеопасные», «ядовитые», «химически активные»). Складыдолжны быть разбиты на отсеки, изолированные друг от друга несгораемымиперегородками.

8.9.1.Известь должна храниться в деревянных закрытых бочках.

8.9.2.Каустическая сода должна храниться в емкостях из нержавеющей стали.

8.10.Вышедшие из строя люминесцентные лампы и электрические осветительные приборы,содержащие ртуть, должны храниться в упакованном виде в специальном помещении ипериодически вывозиться для дезактивации и уничтожения в специально отведенныеместа.

8.11.В складах должны быть вывешены инструкции о правилах хранения, отпуска итранспортирования агрессивных химических веществ, а также защитные очки,респираторы, аптечка, поглощающие и нейтрализующие вещества на случайразбрызгивания или рассыпания кислот, щелочей.

8.12.Навозохранилища должны размещаться на расстоянии не менее 60 м отпроизводственных зданий. Наземные навозохранилища необходимо обносить валом изземли.

Заглубленныенавозоприемники, емкости для хранения жидкого навоза, аэротенки,навозохранилища должны иметь предохранительные ограждения и защитные перила.

8.12.1.Места хранения навоза за пределами территории предприятия необходимосогласовывать с местными органами санитарно-эпидемиологической службы иинспекций охраны окружающей среды.

8.13.Погрузочно-транспортное оборудование, машины и механизмы должныэксплуатироваться в соответствии с требованиями инструкции завода -изготовителя.

8.14.Погрузочно-разгрузочные работы на грейферных погрузчиках следует выполнятьтолько при установке машины на опорные домкраты. В зоне действия рабочихорганов не должны находиться работники. Не допускается поворот стрелы, когдарабочий орган внедрен в погружаемый материал.

8.15.При работе пневматических погрузчиков должны быть приняты меры по защитеработников от воздействия шума. Для этого под корпус вентилятора следуетподкладывать шумопоглощающие прокладки. Во время работы не допускаетсяоткрывать крышку вентилятора во избежание травмирования потоком воздуха,смешанным с транспортируемой массой.

8.16.При укладке грузов в кузов транспортного средства следует соблюдать следующиетребования:

-при погрузке навалом груз не должен возвышаться над бортами кузова(стандартными или наращенными);

-соломистые грузы, возвышающиеся над бортом, должны быть увязаны веревками,канатами. Пользоваться для этой цели металлическим тросом или проволокой недопускается;

-при перевозке пылящих грузов насыпью (концентраты, минеральные добавки) груздолжен быть укрыт тентом;

-груз не должен ограничивать водителю обзорности;

-крупногабаритный груз не должен закрывать внешние световые приборы,световозвращатели, номерные и опознавательные знаки, а также не препятствоватьвосприятию сигналов, подаваемых рукой при погрузке (разгрузке);

-груз следует располагать в кузове так, чтобы он не нарушал устойчивоститранспортного средства и не затруднял управление им;

-масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышатьвеличин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортногосредства.

8.17.Для перевозки пищевых и боенских отходов должен быть отведен специализированныйтранспорт (автомашина с металлическими контейнерами и т.п.).

8.18.Транспортирование свиней

8.18.1.При транспортировании свиней обязательно должен быть документ об отсутствии уних заболеваний.

8.18.2.При транспортировании хряков и маток работники должны знать особенности ихповедения (беспокойные, агрессивные). Особую осторожность следует проявлять поотношению к животным, над станками которых вывешены предупредительные надписи.

8.18.3.При погрузке не допускается:

-грубое обращение с животными;

-объединение животных из разных секций;

-скопление или встречный прогон животных в проходах, дверных проемах или околоних;

-нахождение работников в проходах, дверных проемах во время движения животных.

8.18.4.Для подгона животных следует использовать электропогонялки, длинные палки,шесты. Использование острых, колющих предметов, коротких палок, резиновыхшлангов не допускается.

8.18.5.Пути движения свиней к месту погрузки по территории предприятия должны бытьогорожены.

8.18.6.Для погрузки (выгрузки) животных должны быть предусмотрены эстакады илипередвижные трапы.

8.18.7.Места погрузочно-разгрузочных работ должны быть оборудованы знакамибезопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и хорошоосвещены.

8.18.8.Свиней следует перевозить в специально оборудованных автомашинах (скотовозах)без привязи в таком количестве, чтобы животные могли лежать. Перевозить в одномтранспортном средстве хряков и маток не допускается.

8.18.9.В пути следования не допускается резкое изменение скорости или направлениядвижения.

8.18.10.Работникам находиться в кузове при транспортировании свиней запрещается.

8.18.11.Для перевозки туш вынужденно забитых животных и трупов должны бытьпредусмотрены водонепроницаемые закрытые емкости или транспорт с непроницаемымдля жидкости дном и бортами.

Послеперевозки животных транспорт и емкости должны быть вымыты и продезинфицированы.Использование их для других целей не допускается.

# 9. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

9.1.Продолжительность рабочего времени работников на свиноводческих предприятиях недолжна превышать установленной Кодексом законов о труде Российской Федерации исубъектов Российской Федерации.

9.2.Продолжительность рабочей недели (пяти- или шестидневная) устанавливаетработодатель совместно с выборным профсоюзным органом.

9.3.Время начала и окончания ежедневной работы (смены) устанавливается Правиламивнутреннего трудового распорядка и графиком сменности.

9.4.Правила внутреннего трудового распорядка не должны противоречить:

-Конституции Российской Федерации;

-Кодексу законов о труде Российской Федерации;

-Основам законодательства Российской Федерации об охране труда;

- законодательным нормативным актамРоссийской Федерации.

9.5.График сменности утверждается работодателем по согласованию с выборнымпрофсоюзным органом. Назначение работника на работу в течение двух смен подрядзапрещается.

9.6.Работы сверх установленной продолжительности рабочего времени могут применятьсятолько в случаях, предусмотренных законодательством и Кодексом законов о трудеРоссийской Федерации.

9.7.На работах, где это необходимо вследствие особого характера труда (уход замолодняком, приготовление кормов и др.), рабочий день может быть в порядке,предусмотренном законодательством, разделен на части. Общая продолжительностьрабочего времени не должна превышать установленной продолжительности еженедельнойработы.

9.8.Допуск лиц к работе в ночное время должен соответствовать требованиям Кодексазаконов о труде Российской Федерации. Ночным считается время с 10 часов вечерадо 6 часов утра.

9.9.Работникам должен предоставляться перерыв для отдыха и питания. Время начала иокончания перерыва определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.

9.9.1.Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, помимо общего перерыва дляотдыха и питания, должны предоставляться дополнительные перерывы для кормленияребенка в соответствии со статьями Кодекса законов о труде РоссийскойФедерации.

9.9.2.Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или внеобогреваемых помещениях, должны предоставляться специальные перерывы дляобогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Допустимые пределытемпературы воздуха и скорости ветра в этом случае устанавливаются местнойадминистрацией района, области по представлению местного органа труда.

Числои продолжительность перерывов устанавливается работодателем по согласованию свыборным профсоюзным органом предприятия.

9.9.3.Работодатель обязан оборудовать помещения для обогревания и отдыха работниковили предоставить средства для обогревания на месте работы или внепосредственной близости от него. Средства для обогревания должны бытьтехнически исправными, отвечать требованиям противопожарной безопасности.

9.9.4.При выполнении работы во вредных условиях труда (содержание в воздухе рабочейзоны вредных газов или пыли в количествах, превышающих предельно допустимыеуровни) должны предоставляться перерывы для отдыха со снятием средствиндивидуальной защиты в местах, свободных от действия вредных и опасныхфакторов.

# 10. ТРЕБОВАНИЯ КПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОТБОРУ И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ

10.1.К обслуживанию свиней, эксплуатации машин и оборудования должны допускатьсяфизически здоровые лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинскихпротивопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный нарабочем месте инструктажи по охране труда и имеющие удостоверения на правоэксплуатации соответствующих машин и оборудования.

10.2.Лица, не достигшие 18-летнего возраста, могут быть допущены к работе насвиноводческих предприятиях с разрешения медицинской комиссии и с согласиявыборного профсоюзного органа предприятия.

10.3.Запрещается использование труда лиц моложе 18 лет и женщин на тяжелых работах ина работах с вредными условиями труда. На свиноводческих предприятиях такимиработами являются.

-обслуживание хряков;

-погрузка, выгрузка, сопровождение животных при транспортировании;

-обслуживание сосудов, работающих под давлением;

-работа в колодцах, жижесборниках, закрытых емкостях;

-работа по проведению дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии, дератизации. Списоктяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда на конкретномсвиноводческом предприятии утверждается в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.

10.4.Для всех вновь поступающих на работу, а также переводимых на другую работуработников работодатель обязан проводить инструктажи по охране труда,организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказаниюпервой помощи пострадавшим.

10.5.Для лиц, поступающих на работу на производство с вредными или опаснымиусловиями труда, где требуется профессиональный отбор, должно быть организованопредварительное обучение по охране труда со сдачей экзаменов и последующейпериодической аттестацией (Приложение 6).

10.6.Работодатель обязан в случаях, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации, организовывать проведение предварительных (при поступлении наработу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотровработников предприятия.

10.7.Работодатель обязан периодически, не реже одного раза в год, организовыватьмедицинские осмотры работников, ухаживающих за свиньями.

10.8.При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнении имрекомендаций по результатам проведенных обследований работодатель не должендопускать работника к исполнению трудовых обязанностей.

10.9.К работе на мобильных кормораздатчиках допускаются работники, имеющиеудостоверение водителя соответствующего транспортного средства.

10.10.К работе по обслуживанию оборудования кормоцехов допускаются работники, имеющиепервую квалификационную группу по электробезопасности.

10.11.К работе на стационарном кормораздаточном и навозоуборочном оборудованиидопускаются работники, прошедшие производственное обучение. Работник в течениепервых двух смен должен выполнять работу под наблюдением наставника, затемпосле проверки знаний допускается к самостоятельной работе.

10.12.К работе в колодцах, жижесборниках, закрытых емкостях должны допускатьсяработники, прошедшие текущий инструктаж и имеющие наряд-допуск.

10.13.К работе по патологоанатомическому вскрытию трупов павших животных должныдопускаться только ветеринарные специалисты.

10.14.Работники, имеющие перерыв в работе более трех лет, а для работ повышеннойопасности - более одного года, должны проходить обучение по охране труда доначала самостоятельной работы.

10.15.Работники свиноводческих предприятий, включая работодателя, обязаны проходитьобучение и сдавать экзамены на знание нормативных и правовых актов по охранетруда, стандартов по безопасности труда и функциональных обязанностей по охранетруда в соответствии с ГОСТ12.0.004.

10.15.1.Работники, выполняющие работы или обслуживающие объекты (установки,оборудование) повышенной опасности, а также объекты, подконтрольные органамГосударственного надзора, должны проходить периодическую проверку знаний поохране труда в сроки, установленные соответствующими правилами.

10.15.2.Дополнительная или внеочередная проверка знаний по охране труда должнапроводиться:

-при вводе в действие новых или переработанных нормативных и правовых актов поохране труда;

-при переводе работника на другое место работы или назначении его на другуюдолжность, требующих дополнительных знаний по охране труда;

-при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новыхтехнологических процессов;

-по требованию органов Государственного надзора и контроля.

10.15.3.Состав экзаменационной комиссии для проверки знаний по охране труда работниковпредприятия формируется из служб охраны труда, специалистов, соответствующихпрофилю работ и специальности экзаменуемых, и утверждается работодателем посогласованию с выборным профсоюзным органом.

10.15.4.Результаты проверки знаний оформляются протоколом. Работникам, сдавшим экзаменыпо охране труда, выдаются удостоверения, подписанные членами экзаменационнойкомиссии. Для работников, обслуживающих объекты, подконтрольные органамгосударственного надзора, удостоверение должно быть подписано также инспекторомсоответствующего органа технического надзора.

10.16.Работники совместных предприятий, кооперативов и арендных коллективов должныпроходить обучение и проверку знаний по охране труда в порядке, установленномдля государственных предприятий.

10.17.Лица, не прошедшие в установленном порядке обучение, инструктаж и проверкузнаний нормативных и правовых актов по охране труда, к работе не допускаются.

# 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮСРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ

11.1.Средства коллективной и индивидуальной защиты от действия опасных и вредныхпроизводственных факторов должны соответствовать требованиям действующейсистемы стандартов безопасности (ССБТ), норм технологического проектирования(НТП), настоящих Правил, инструкций и других документов по безопасностипроизводственных процессов на свиноводческих предприятиях.

11.2.Средства защиты работников должны выполнять свое назначение непрерывно втечение всего производственного процесса, а также при возникновении опаснойситуации. Действие средств защиты не должно прекращаться раньше, чем действиесоответствующего опасного или вредного производственного фактора.

11.3.Отказ одного из средств защиты или его элемента не должен приводить кпрекращению нормального функционирования других средств защиты.

11.4.Средства защиты не должны ограничивать использование технологическихвозможностей производственного оборудования и снижать производительность труда.

11.5.Работники свиноводческих предприятий должны быть обеспечены специальнойодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты всоответствии с действующими «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачирабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средствиндивидуальной защиты» и «Инструкцией о порядке обеспечения рабочих и служащихспециальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальнойзащиты».

11.6.Средства индивидуальной защиты должны предотвращать или уменьшать воздействиена работников опасных и вредных производственных факторов и сами не должны бытьисточником опасных и вредных факторов.

11.7.Во время работы работники обязаны пользоваться выданными средствамииндивидуальной защиты. Работодатель обязан контролировать это и не допускать кработе работников без установленных средств индивидуальной защиты или снеисправными средствами индивидуальной защиты.

11.8.Работники должны быть ознакомлены с правилами пользования и простейшимиспособами проверки исправности средств индивидуальной защиты (респираторов,противогазов, предохранительных поясов, очков) и пройти тренировку по ихприменению.

11.9.Работодатель обязан обеспечить регулярные, в соответствии с установленнымисроками, испытания и проверку исправности средств индивидуальной защиты, атакже своевременную замену фильтров, стекол и других частей с понизившимисязащитными свойствами. После проверки на средствах индивидуальной защиты должнабыть сделана отметка о сроках следующего испытания.

11.10.Выбор средства индивидуальной защиты работников должен осуществляться с учетомтребований по охране труда для каждого конкретного процесса или вида работ.

11.10.1.При работе в канализационных колодцах работники должны обеспечиваться:

-шланговым противогазом со шлангом на 2 м длиннее глубины колодца иликислородным изолирующим противогазом;

-веревкой, проверенной на разрыв при нагрузке 1200 Н, длиной на 3 м длиннееглубины колодца;

- испытанным и проверенным предохранительнымпоясом;

-опломбированным аккумуляторным фонарем напряжением не выше 12 В или шахтерскойлампой;

-переносными вентилятором и знаками безопасности;

-газоанализатором;

-крюками или ломами для открывания крышек колодцев;

-аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

11.10.2.Облучение молодняка свиней ультрафиолетовыми лучами необходимо производить взащитных очках ЭН11 со светофильтрами марки В1, В2, В3 (ГОСТ 12.4.013).

11.10.3.Работники цехов, где производится дробление зерна, должны быть обеспеченыпротивопылевыми пыленепроницаемыми респираторами и очками. Фильтры респираторовдолжны меняться по мере загрязнения, но не реже одного раза в рабочую смену.

11.10.4.После работы с сильно пылящим материалом спецодежда должна обеспыливаться.

11.10.5.Работники, работающие с сосудами Дьюара и жидким азотом, должны быть обеспеченыхалатами, защитными очками или щитками из органического стекла и рукавицами.Одежда должна быть без карманов, брюки - без манжет и закрывать верх обуви.Рукавицы должны быть сухими и свободно сниматься с руки. Одежда должна бытьподобрана по росту и размеру, полностью застегнута.

11.10.6.Работу по оттаиванию спермы в стеклянных ампулах необходимо производить взащитных очках или с предохранительным щитком.

11.10.7.Для проведения дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции, дератизации работникидолжны обеспечиваться следующими средствами индивидуальной защиты:комбинезонами брезентовыми, фартуками прорезиненными, перчатками резиновыми,сапогами резиновыми, фильтрующими противогазами с коробкой марки А.

11.11.Для защиты от холода при выполнении наружных работ зимой в районах, отнесенныхк I- IVи особым климатическим поясам, работникам выдается теплая специальная одежда испециальная обувь в соответствии с нормами бесплатной выдачи рабочим и служащимтеплой специальной одежды и специальной обуви по климатическим поясам, единымдля всех отраслей народного хозяйства.

11.12.Работникам запрещается выносить средства индивидуальной защиты за пределыпредприятия.

11.13.Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты работодательобязан предусмотреть в соответствии с требованиями санитарных норм специальнооборудованные помещения (гардеробные).

# 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕПРАВИЛ

12.1.Работодатель и должностные лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут административную,дисциплинарную или уголовную ответственность в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации и субъектов в составе РоссийскойФедерации.

12.2.Научно-исследовательские, технологические, проектно-конструкторские организации,разработавшие проекты средств производства, а также внедрившие новыетехнологии, не отвечающие нормативным требованиям по охране труда, несутматериальную ответственность за ущерб по устранению этих нарушений всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектовРоссийской Федерации.

12.3.Предприятия и организации, выпускающие и поставляющие продукциюпроизводственно-технологического назначения, сдающие в эксплуатациюпроизводственные объекты, не отвечающие требованиям по охране труда, несутматериальную ответственность за нанесенный ущерб в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

12.4.Работники несут ответственность за нарушение требований Правил, относящихся квыполняемой ими работе в порядке, установленном Правилами внутреннего трудовогораспорядка предприятия и действующего законодательства Российской Федерации исубъектов Российской Федерации.

# ПРИЛОЖЕНИЕ1

к Правилам поохране труда в животноводстве.

Свиноводство

(Справочное)

# ПЕРЕЧЕНЬ 
законодательных, нормативных и правовых актов, на которые имеются ссылки втексте Правил

1.Основы законодательства Российской Федерации об охране труда. Приняты ВерховнымСоветом Российской Федерации 6.08.1993 г.

2.Кодекс законов о труде Российской Федерации. Принят Верховным Советом РСФСР9.12.1971 г. с последующими изменениями и дополнениями от 22.12.1992 г.

3.ГОСТ12.0.003-74 ССБТ. Классификация опасных и вредных производственныхфакторов.

4.ГОСТ12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

5.ГОСТ12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

6.ГОСТ12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздухурабочей зоны.

7.ГОСТ12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования.

8.ГОСТ12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

9.ГОСТ12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатуравидов защиты.

10.ГОСТ12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

11.ГОСТ12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требованиябезопасности.

12.ГОСТ12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общиеэргономические требования.

13.ГОСТ12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общиеэргономические требования.

14.ГОСТ12.2.042-91 ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводстваи кормопроизводства. Общие требования безопасности.

15.ГОСТ12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные.

16.ГОСТ12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

17.ГОСТ12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды.Размещение и обслуживание.

18.ГОСТ12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования иклассификация.

19.ГОСТ12.4.013-85Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.

20.ГОСТ12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

21.ГОСТ12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

22.ГОСТ2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

23.ГОСТ8486-86Е. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

24.ГОСТ 9267-68.Комбикорма-концентраты для свиней. Технические условия.

25.ГОСТ10807-78. Знаки дорожные. Общие технические условия.

26.ГОСТ13299-71. Комбикорма-концентраты для поросят-сосунов. Технические условия.

27.ГОСТ17536-82. Мука кормовая животного происхождения. Технические условия.

28.ГОСТ18691-88. Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия.

29.ГОСТ19348-82. Изделия электротехнические сельскохозяйственного назначения.Общие технические требования. Маркировка, упаковка, транспортирование ихранение.

30.ГОСТ24940-81. Здания и сооружения. Метод измерения освещенности.

31.ГОСТ26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общиетехнические условия.

32.ГОСТ 28098-89.Дробилки кормов молотковые. Общие технические требования.

33.ГОСТ28736-90. Корнеплоды кормовые. Технические условия.

34.ГОСТ 46180-85. Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическимтоком. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования.

35.СНиП 23-05-95.Естественное и искусственное освещение.

36.СНиП II-35-76. Котельныеустановки.

37.СНиП 2.01.02-85.Противопожарные нормы.

38.СНиП2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

39.СНиП2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

40.СНиП2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

41.СНиП2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

42.СНиП 2.09.02-85.Производственные здания.

43.СНиП 2.09.03-85.Сооружения промышленных предприятий.

44.СНиП 2.09.04-87.Административные и бытовые здания.

45.СНиП2.10.03-84. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания исооружения.

46.СНиП3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

47.ОНТП2-85. Общесоюзные нормы технологического проектирования свиноводческихпредприятий.

48.ОНТП 8-85. Общесоюзные нормы технологического проектирования ветеринарныхобъектов для животноводческих предприятий.

49.ОНТП 17-88. Общесоюзные нормы технологического проектирования систем удаления иподготовки к использованию навоза.

50.ВНТП 18-83. Ведомственные нормы технологического проектирования кормоцехов дляживотноводческих предприятий.

51.ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной ипожарной опасности. МВД СССР 27.02.86 г. Согласовано с Госстроем СССР.

52.ВСН52-89. Ведомственные нормы по проектированию административных, бытовыхзданий и посещений для животноводческих и птицеводческих предприятий.

53.ППБ-01-03.Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Утв. Главным управлениемГосударственной противопожарной службы МВД России 16 октября 1993 г. Введены вдействие приказом МВД России от 14 декабря 1993 г.

54.Правила устройства электроустановок. 6-е изд., перераб. и доп. - М.:Энергоатомиздат, 1986.

55.Правила эксплуатации электроустановок потребителей. ГосэнергонадзорМинтопэнерго России. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1992.

56.Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.4-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1990.

57.Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.Утв. Госгортехнадзором СССР 17.11.87. - М.,1989.

58.Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара неболее 0,7 МПа (0,7 КГС/см), водогрейных котлов и водоподогревателей стемпературой нагрева воды не выше 338 К (115 °С). Утв. Минстроем России28.08.92. - М., 1992.

59.Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорныхустановок, воздухопроводов и газопроводов. Утв. Госгортехнадзором СССР 7декабря 1971 г.

60.РД34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.Утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 12 октября 1987 г. - М.:Энергоатомиздат, 1989.

61.Инструкция по проведению ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции,дератизации. Утв. 08.12.68 ГУВ МСХ СССР.

62.Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальнойодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Утв.Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 1 августа 1979 г. №344/П-7, с изм. и доп..

63.Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой,специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Утв.Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 мая 1983 г. № 100/П-9с изм. и доп., утв. Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21августа 1985 г. и 24 марта 1987 г.

64.Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Утв.Постановлением Президиума ВЦСПС и Госпроматомнадзором СССР от 17.08.89 № 8-12.

65.Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 937 «Огосударственных нормативных требованиях по охране труда в РоссийскойФедерации».

66.Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 1995 г. № 843 «Омерах по улучшению условий и охраны труда».

# ПРИЛОЖЕНИЕ2

к Правилам поохране труда в животноводстве.

Свиноводство

(Обязательное)

# Уровни освещенности рабочих мест

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Освещенность, общее освещение | не менее комбинированное с источником местного освещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Средней точности | до 1 | 200 | 300 |
| Малой точности | до 5 | 150 | 200 |
| Очень малой точности | более 5 | 100 | - |
| Общее наблюдение за ходом производственного процесса: |  |  |  |
| -постоянное | - | 75 | - |
| -периодическое | - | 50 | - |
| -постоянное вне зданий | - | 10 | - |

Примечание:Коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуатациииз-за старения и загрязнения ламп и осветительных приборов, при люминесцентных лампахдолжен быть не менее 1,5.

# ПРИЛОЖЕНИЕ3

к Правилам поохране труда в животноводстве.

Свиноводство

(Обязательное)

# Нормы предельно допустимыхнагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную*)

| Характер работы | Предельно допустимая масса груза |
| --- | --- |
| Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | 10 кг |
| Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены | 7 кг |
| Динамическая работа, совершаемая в течение каждого часа рабочей смены: |  |
| - с рабочей поверхности | 1750 кгм |
| - с пола | 850 кгм |

Примечание: 1. Вмассу поднимаемого и перемещаемого груза включаются массы тары и упаковки.

2. Приперемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должнопревышать 10 кг.

*) Выписка изПостановления Совмина Правительства Российской Федерации от 6.02.93 г. № 105 «Оновых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещениитяжестей вручную».

# ПРИЛОЖЕНИЕ4

к Правилам поохране труда в животноводстве.

Свиноводство

(Обязательное)

_______________________________________________ Наименование предприятия, организации НАРЯД - ДОПУСК на производство работ повышенной опасности от «______________» 199 _____ г. НАРЯД Ответственному исполнителю работ ___________________________________________ бригадой в составе ______ человек произвести следующие работы: ___________________________________________________________________________ Необходимы для производства работ: материалы _________________________________________________________________ инструменты _______________________________________________________________ приспособления ____________________________________________________________ защитные средства __________________________________________________________ При подготовке и выполнении работ обеспечивать следующие меры безопасности: ___ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Начало работ в _____ час. _______ мин. _____________ 199 _____ г. Окончание работ в _____ час. _______ мин. _______________ 199 _____ г. Режим работы ______________________________________________________________ одно-, двух-, трехсменный Ответственный руководитель работ ____________________________________________ должность, Ф. И. О. Ответственный исполнитель работ ____________________________________________ организация, должность, Ф. И. О. Согласовано ________________________________________________________________ должность, Ф. И. О. ДОПУСК Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями __ ___________________________________________________________________________ наименования инструкций или их обозначение провел ответственный руководитель работ ______________________________________ должность, Ф. И. О. Инструктаж прошли члены бригады: ___________________________________________ Фамилия, имя, отчество Профессия, разряд Дата Подпись прошедшего инструктаж Примечание Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены. Разрешаю приступить к работам _______________________________________________ ___________________________________________________________________________ должность, Ф. И. О. допускающего к работе Ответственный руководитель работ ____________________________________________ Ответственный исполнитель работ ____________________________________________ Работы начаты в час. _____ мин. _________ 199 _____ г. Окончены в _____ час. ______________ мин. ___________ 199 _____г. Работы окончены, рабочие места (материалы, инструменты, приспособления и т.п.) убраны, люди выведены. Наряд закрыт в _____ час. _________ мин. _____________ 199 ____ г. Ответственный исполнитель работ ____________________________________________ Ответственный руководитель работ ____________________________________________

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Правилам поохране труда в животноводстве.

Свиноводство

(Справочное)

# Нормативы надежности для машин,применяемых в животноводстве*)

| Наименование машин | Срок службы до списания, лет | Ресурс до списания, час. |
| --- | --- | --- |
| 1. Дробилки | 6 | 8700 |
| 2. Измельчители кормов | 6 | 5000 |
| 3. Оборудование для транспортирования кормов: |  |  |
| - транспортеры кормов | 6 | 5400 |
| - стационарные кормораздатчики | 6 | 5400 |
| - мобильные кормораздатчики: |  |  |
| - автомобильные | 8 | 3500 |
| - прицепные, электрифицированные раздатчики и раздатчики-смесители | 6 | 6400 |
| 4. Установки для уборки навоза: |  |  |
| - конвейеры навозоуборочные | 5 | 1825 |
| - цепные скреперы | 5 | 2500 |
| - насосы для перекачки жидкого навоза | 5 | 920 |
| 5. Агрегат для приготовления кормовых смесей типа АПК | 6 | 5100 |
| 6. Станции насосные | 9 | 7200 |
| 7. Комплект оборудования для приготовления рассыпных кормосмесей типа КОРК | 8 | 6700 |
| 8. Агрегаты для приготовления витаминной травяной муки | 8 | 24000 |
| 9. Оборудование для брикетирования и гранулирования | 8 | 24000 |
| 10. Машины для мойки и резки корнеклубнеплодов | 6 | 6000 |
| 11. Смесители кормов | 6 | 4900 |
| 12. Погрузчики экскаваторного типа | 6 | 1400 |
| 13. Машины и оборудование для ветеринарно-дезинфекционных работ | 7 | 1500 |
| 14. Машины для внесения удобрений: |  |  |
| - твердых | 5 | 1000 |
| - жидких | 5 | 1000 |
| 15. Машины для водоснабжения животноводческих ферм, насосы и насосные установки | 6 | 20000 |
| 16. Оборудование для создания микроклимата | 7 | 4000 |
| 17. Котлы - парообразователи | 5 | 10000 |

*) Данныенаучно-исследовательского и проектно-технологического института поиспользованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве (ВИИТиН), г.Тамбов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Правилам поохране труда в животноводстве.

Свиноводство

(Справочное)

# ПЕРЕЧЕНЬ 
работ, при выполнении которых требуется обучение и аттестация работников

1.Обслуживание агрегатов по приготовлению травяной муки.

2.Обслуживание запарников-смесителей и варочных котлов.

3.Работа в колодцах и закрытых емкостях.

4.Обслуживание компрессорных и холодильных установок.

5.Обслуживание паровых котлов, водонагревателей и теплогенераторов.

6.Раздача корма мобильным и электрифицированным транспортом.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие требования 2. Требования к производственным процессам Уход за свиньями Поение свиней Приготовление концентрированных и комбинированных кормов. Приготовление травяной муки Приготовление кормосмесей, запаривание и варка кормов Раздача кормов Удаление навоза Выполнение работ в колодцах, закрытых емкостях Обогрев и облучение свиней, микроклимат помещений Убой свиней 3. Требования к производственным зданиям и сооружениям 4. Требования к территории и производственным площадкам 5. Требования к продукции, кормам, отходам производства 6. Требования к производственному оборудованию Машины и оборудование для приготовления кормов. Паровые, водогрейные котлы, теплогенераторы и сосуды, работающие под давлением Машины и оборудование для раздачи кормов Оборудование для содержания свиней Машины и оборудование для удаления навоза Электрооборудование Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования 7. Требования к размещению производственного оборудования и организации рабочих мест 8. Требования к способам хранения и транспортирования кормов, готовой продукции и отходов производства 9. Режим труда и отдыха 10. Требования к профессиональному отбору и проверке знаний правил 11. Требования к применению средств защиты работников 12. Ответственность за нарушение правил Приложение 1 Перечень законодательных, нормативных и правовых актов, на которые имеются ссылки в тексте правил Приложение 2 Уровни освещенности рабочих мест Приложение 3 Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную Приложение 4 Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности Приложение 5 Нормативы надежности для машин, применяемых в животноводстве Приложение 6 Перечень работ, при выполнении которых требуется обучение и аттестация работников